ICS

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编写。

本文件由宁夏化学分析测试协会提出并归口。

本文件起草单位：宁夏农产品质量标准与检测技术研究所、宁夏化学分析测试协会。

本文件起草人：牛艳、王晓菁、王彩艳、吴燕、开建荣、陈翔、杨静、刘霞、赵子丹、李彩虹、葛谦、张锋锋、石欣、杨春霞、张艳、李冬、单巧玲、王晓静、张小飞。

贺兰山东麓酿酒葡萄质量安全控制技术规程

1   范围

本文件规定了贺兰山东麓酿酒葡萄质量安全控制的技术要求，包括土壤质量、灌溉水质、重金属污染物、农药残留等控制。

本文件适用于贺兰山东麓酿酒葡萄的生产。

2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 2682  酿酒葡萄生产技术规程

GB 15618 土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

NY/T 1276  农药安全使用规范  总则

GB/T 8321.1  农药合理使用准则（一）

GB/T 8321.2  农药合理使用准则（二）

GB/T 8321.3  农药合理使用准则（三）

GB/T 8321.4  农药合理使用准则（四）

GB/T 8321.5  农药合理使用准则（五）

DB13/T 912  酿酒葡萄质量标准

3  术语和定义

GB/T 20000.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

酿酒葡萄质量安全：在酿酒葡萄种植生产全过程中，为保障酿酒葡萄质量安全，采取以预防污染为目的，通过监测土壤、灌溉水确保产地环境质量符合要求。科学施用农用化学品，监测酿酒葡萄重金属污染物及化学防治出现的农药残留，避免或减少对环境和人类的风险，达到最终提高酿酒葡萄安全的生产方式。

4   酿酒葡萄生产

酿酒葡萄正常生产按照NY/T 2682-2015的技术规程实施。

5   土壤质量

为保障酿酒葡萄质量安全、作物正常生长和土壤生态环境，管控酿酒葡萄用地土壤污染风险，监测土壤污染风险筛选值的基本项目为镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。贺兰山东麓酿酒葡萄产区土壤pH>7.5，污染物风险筛选值分别为：镉≤0.6 mg/kg、汞≤3.4 mg/kg 、砷≤25 mg/kg 、铅≤170 mg/kg、铬≤250 mg/kg、铜≤100 mg/kg、镍≤190 mg/kg、锌≤300 mg/kg。

酿酒葡萄地土壤中污染物含量等于或者低于该值的，对酿酒葡萄质量安全、作物生长或土壤生态环境的风险低，一般情况下可以忽略；超过该值的，对酿酒葡萄质量安全、作物生长或土壤生态环境可能存在风险，应当加强土壤环境监测和酿酒葡萄协同监测。采取以预防为主，风险控制，污染担责等措施减少污染源，使其处于安全水平。

6   灌溉水质量

分别对贺兰山东麓酿酒葡萄主产区的扬黄水、地下机井水、池水、窖水各类水质进行了采样，对pH、砷、汞、铅、镉、铬、铜各类重金属含量进行了监测分析。pH5.5~8.5、砷≤0.05 mg/L、汞≤0.001 mg/L、铅≤0.1 mg/L、镉≤0.005 mg/L、铬≤0.1 mg/L、铜≤1.0 mg/L，农田灌溉水质量应符合GB 5084-2005的要求，各类灌溉水质均在安全阈值范围内，在水源或水源周围不得有污染源或潜在污染源。

7   酿酒葡萄重金属污染物

酿酒葡萄重金属污染物铅含量监测符合GB 2762-2017中浆果和其他小粒水果限量0.2 mg/kg的要求；镉符合GB 2762-2017中新鲜水果限量0.05 mg/kg的要求；铬、汞、砷参考蔬菜限量标准分别为0.5、0.01、0.5 mg/kg。

由于缺乏酿酒葡萄中重金属限量标准，参照水果蔬菜限量需加强酿酒葡萄重金属污染物监测，同时加强我国酿酒葡萄重金属限量标准的制定。

8   酿酒葡萄农药残留

农药残留是影响农产品质量安全的首要危害因素，本规程仅对化学防治出现的农药残留问题提供技术规范。

酿酒葡萄农药的使用应符合NY/T 1276的规定，按照病虫害发生规律和经济阈值，科学使用化学防治技术，有效控制病虫害。农药使用应按照标签规定的使用范围、安全间隔期用药，不得超范围用药。应使用化学农药时，要采用高效、低毒、低残留化学农药，严格执行GB/T 8321.1-2000~GB/T 8321.5-2000农药合理使用准则。

8.1  禁止（停止）使用的农药（46种）

六六六、滴滴涕、毒杀芬、二溴氯丙烷、杀虫脒、二溴乙烷、除草醚、艾氏剂、狄氏剂、汞制剂、砷类、铅类、敌枯双、氟乙酰胺、甘氟、毒鼠强、氟乙酸钠、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺、苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、磷化钙、磷化镁、磷化锌、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、氯磺隆、胺苯磺隆、甲磺隆、福美胂、福美甲胂、三氯杀螨醇、林丹、硫丹、溴甲烷、氟虫胺、杀扑磷、百草枯、2,4-滴丁酯

注：氟虫胺自2020年1月1日起禁止使用。百草枯可溶胶剂自2020年9月26日起禁止使用。2,4-滴丁酯自2023年1月29日起禁止使用。溴甲烷可用于“检疫熏蒸处理”。杀扑磷已无制剂登记。

8.2  在部分范围禁止使用的农药（15种）

| 通用名 | 禁止使用范围 |
| --- | --- |
| 甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、灭多威、涕灭威、灭线磷 | 禁止在蔬菜、瓜果、茶叶、菌类、中草药材上使用，禁止用于防治卫生害虫，禁止用于水生植物的病虫害防治 |
| 内吸磷、硫环磷、氯唑磷 | 禁止在蔬菜、瓜果、茶叶、中草药材上使用 |
| 乙酰甲胺磷、丁硫克百威、乐果 | 禁止在蔬菜、瓜果、茶叶、菌类和中草药材上使用 |
| 氟虫腈 | 禁止在所有农作物上使用（玉米等部分旱田种子包衣除外） |

8.3  允许使用的农药品种及使用技术（坚持农药的正确使用）

25%己唑醇悬浮剂，防治白粉病，4167-5000倍液，每季最多使用3次，安全间隔期28天。

36%甲基硫菌灵悬浮剂，防治白粉病，800-1000倍液，于病害发病初期施药，视病害发生情况每隔10天左右施药1次，可连续用药2-3次。

4%嘧啶核苷类抗菌素水剂，防治白粉病，400倍液，每隔10-15天喷雾1次，若发病严重,隔7-8天喷雾1次, 喷药2-3次。

75%百菌清可湿性粉剂，防治白粉病、黑痘病，600-700倍液，每季最多使用3次，安全间隔期21天。

29%石硫合剂水剂，防治白粉病，叶螨类， 3-5Be(波美)，发芽前喷3—5度，发芽后喷0.3—0.5度。

40%苯醚甲环唑水乳，防治黑痘病，4000-5000倍液，每季最多使用2次，安全间隔期21天。

40%噻菌灵可湿性粉剂，防治黑痘病，1000-1500倍液，于发病前或发病初期开始施药，以后每隔10-14天施药一次，每季最多施用3次，安全间隔期7天。

12.5%烯唑醇可湿性粉剂，防治黑痘病，炭疽病，2000-3000倍液，间隔10-14天喷雾1次，根据病情连喷2次，每季最多施药2次，安全间隔期14天。

50%福美双可湿性粉剂，防治白腐病，500-1000倍液，每季最多使用3次，安全间隔期15天。

20%戊菌唑水乳剂，防治白腐病，5000-10000倍液，每季最多使用2次，安全间隔期21天。

10%氟硅唑水分散粒剂，防治白腐病，2000-2500倍液，每季最多使用3次，安全间隔期14天。

250克/升戊唑醇水乳剂，防治白腐病，2000-3300倍液，每季最多施药3次，安全间隔期28天。

80%代森锰锌可湿性粉剂，防治白腐病、黑痘病、霜霉病，500-800倍液，每季最多使用3次，安全间隔期28天。

80%烯酰吗啉水分散粒剂，防治霜霉病，20-30克/亩，每季最多使用3次，安全间隔期21天。

25%吡唑醚菌酯水分散粒剂， 防治霜霉病，1000-1500倍液，每季最多使用3次，安全间隔期14天。

500克/升异菌脲悬浮剂，防治灰霉病，750-850倍液，于发病前或发生初期施药，可连续用药2-3次，间隔7天左右1次，每季最多使用3次，安全间隔期14天。

100克/升氰霜唑悬浮剂，防治霜霉病，2000-2500倍液，于发病前或发病初期使用，施药间隔期7-10天，每季最多使用3次，安全间隔期7天。

20%氰霜唑悬浮剂，防治霜霉病，4000-5000倍液，于发病初期用药，每间隔7天施药1次，连续施药2-3次为宜，每季最多使用3次，安全间隔期7天。

80%嘧菌酯水分散粒剂，防治霜霉病，3200-4800倍液，于病害发生前或初见零星病斑时叶面喷雾1-2次，间隔7-10天，每季最多使用3次，安全间隔期10天。

30%福美双·20%多菌灵可湿性粉剂，防治霜霉病，400-500倍液，每季最多使用2次，安全间隔期21天。

8%甲霜灵·64%百菌清可湿性粉剂，防治霜霉病，于病菌初侵染的关键时期喷药，每隔7-10天喷1次，连喷2-3次，每季最多使用2次，安全间隔期14天。 10%霜霉威盐酸盐·15% 甲霜灵可湿性粉剂，防治霜霉病，600-800倍液，施药间隔期7-10天，使用2-3次，每季最多使用3次，安全间隔期14天。

20%霜脲氰 悬浮剂，防治霜霉病，2000-2500倍液，每季最多使用2次，安全间隔期7天。

28%波尔多液悬浮剂，防治霜霉病，100-150倍液，每季最多使用4次，安全间隔期14天。

23.4%双炔酰菌胺悬浮剂，防治霜霉病，1500-2000倍液，连续使用2-3次，间隔7-14天，每季最多使用3次，安全间隔期3天。

30%醚菌酯悬浮剂，防治霜霉病，2200-3200倍液，一般施药3-4次，间隔10天1次，每季最多施药3次，安全间隔期7天。

33.5%喹啉铜 悬浮剂，防治霜霉病，750-1500倍液，每季最多使用3次，安全间隔期14天。

10%氟噻唑吡乙酮可分散油悬浮剂，防治霜霉病，2000-3000倍液，于发病前保护性用药，每隔10天左右施用1次，每季最多施药2次，安全间隔期7天。

1.5%苦参碱可溶液剂，防治霜霉病，500-650倍液，防治蚜虫，3000-4000倍液，每季最多施用3次，安全间隔期10天。

80%嘧霉胺水分散粒剂，防治灰霉病，2000-3000倍液，于发病初期用药，间隔7-10天施药1次，连续2-3次，每季最多使用3次，安全间隔期20天。

50% 啶酰菌胺水分散粒剂，防治灰霉病，500-1000倍液，于发病前或发病初期用药，连续施药3次，间隔7-10天，每季最多使用3次，安全间隔期7天。

40%咯菌腈悬浮剂，防治灰霉病，3000-4000倍液，每季最多使用3次，安全间隔期7天。

50% 嘧菌环胺水分散粒剂，防治灰霉病，600-800倍液，每季最多使用3次，安全间隔期21天。

80%腐霉利水分散粒剂，防治黑霉病，2400-2800倍液，每季最多使用1次，安全间隔期14天。

20%抑霉唑水乳剂，防治炭疽病，800-1200倍液，于发病前或初期施药，根据病情连续用药2-3次，间隔期为7-10天，每季最多使用3次，安全间隔期10天。

30%咪鲜胺微囊悬浮剂，防治炭疽病，1250-2000倍液，于病害发生前或初见零星病斑时叶面喷雾1-2次，间隔7-10天，每季最多使用3次，安全间隔期7天。

16%多抗霉素B可溶粒剂，防治炭疽病，2500-3000倍液，每季最多使用3次，安全间隔期14天。

25%噻虫嗪水分散粒剂，防治介壳虫，4000-5000倍液，每季最多施用2次，安全间隔期7天。

22%氟啶虫胺腈悬浮剂，防治盲蝽蟓，1000-1500倍液，每季最多使用2次，安全间隔期14天。

48%莠去津可湿性粉剂，防治一年生杂草，312.5-417克/亩，地表喷雾处理，应避开葡萄根部并注意切勿喷到作物，一季一次。

18%草铵膦可溶液剂，防治杂草，200-300毫升/亩，定向喷雾以免药害。

8.4 农药残留限量

参照GB 2763-2019中农药最大残留限量标准，酿酒葡萄农药残留含量监测符合葡萄限量的要求。9   酿酒葡萄采收质量标准

酿酒葡萄采收质量按照DB13/T 912-2007的标准要求实施。

# Text boxes

TB

宁夏化学分析测试协会   发 布

发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

贺兰山东麓酿酒葡萄质量安全控制

技术规程

Quality and safety control of wine grapes of  Helan Mountain east foothill

Technical regulations

(征求意见稿)

团  体  标  准

T/ NAIA×××-××××

ICS 67.160.10

X 62