ICS 03.100.01

A   09

SB

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T XXXXX—XXXX

农产品销地交易配送专区建设规范

The construction standard of Agricultural Products Vendition

and distribution Zone in Selling Area

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国商务部   发布

目  次

前言	Ⅱ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　总要求	1

4.1　功能要求	1

4.2　设施设备要求	1

4.3　管理要求	1

5　设施设备要求	2

5.1　冷库及冷链系统	2

5.2　展示交易厅及配送经营场地	2

5.3　分选、包装与配送设施设备	2

5.4　检测室	2

5.5　信息系统	3

5.6　管理区	3

6　管理要求	3

6.1　文件和管理制度要求	3

6.2　管理职责	4

前  言

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：商务部流通产业促进中心、中食恒信（北京）质量认证中心有限公司。

本标准主要起草人： 徐敏、周敏云、孙鑫、于林鑫、石瑞芳、武改兰。

农产品销地交易配送专区建设规范

范围

本标准规定了农产品销地交易配送专区的定义、总要求、设施设备要求和管理要求等方面的内容。

本标准适用于农产品销地交易配送专区的建设与评价。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50072          冷库设计规范

SBJ 14            氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范

SBJ 16            气调冷藏库设计规范

SBJ 17            室外装配冷库设计规范

术语和定义

农产品销地交易配送专区 Agricultural Products Vendition and distribution Zone in Selling Area

在指定的销地农产品批发市场内，按照规划设计，以某一特定产区农产品为主导产品而建设的集中展示、交易和配送场所，具备储藏、加工、包装、配货、可追溯、信息平台及交易结算等功能。

总要求

功能要求

以实现某一特定产区农产品交易，通过物流作业配送到销地各终端市场的交易配送作业区域为目的，具备储藏、加工、包装、配货、可追溯、信息平台和交易结算等功能。农产品销地交易配送专区应具有加强果蔬流通的组织化程度，提升农产品流通现代化水平的经济、社会功能。

设施设备要求

应具备实现上述各项功能的必要设施设备，设施设备可由销售配送专区自身建设，也可依托具有相应资源的批发市场，但应保障专区对此类资源的使用。

管理要求

应按本标准的要求实施管理，建立健全组织机构，形成规范的管理制度，并予以实施、保持和更新。

设施设备要求

冷库及冷链系统

冷库

应该根据专区的需要设置用于农产品存储、中转必备的专用保鲜冷库或气调库。未设置专用冷库的，应该建立保障专区优先使用冷库的制度。冷库或气调库的库容要与销地的吞吐量相适应，一般≥12000 m3，制冷系统应与库容、吞吐能力相适应。

保鲜冷库和气调库建设应符合GB 50072、SBJ 14 、SBJ 16和 SBJ 17要求。

应配备自动温度显示记录装置。用于测定、控制或记录温度的测量器或记录仪应准确，并定期校准。有适当的照明，照明设施应防潮、防爆、节能。出入口须设置空气幕、回笼间或软门帘。库门、柱子、墙壁和制冷系统管道等易受碰撞之处，应设防护装置。应有防霉、防鼠的设施设备。

应配备与吞吐能力相适应的作业工具，如叉车、托盘等。

冷链系统

应自有符合冷藏运输条件的冷藏车、冷藏集装箱或有第三方物流机构提供的冷藏运输服务，以具备冷藏运输的能力。

展示交易厅及配送经营场地

环境应整洁、通风、明亮。地面为混凝土硬化地面，设置与规模相适应的机动车停车场。

展示交易厅和配送经营场地的面积应与交易量相适应，一般应达到2000㎡以上，建筑高度≥5m敞开式框架结构双面斜坡棚，框架和棚柱为预制板条钢，柱距≥6m，宜建为钢结构或砖混结构。

配送区内的业务用房为框架结构或砖混结构，配有给排水及供电工程、展示架或展示台，配送区宜建有加工车间，具有根据客户要求进行多种果蔬组配和加工的功能。

应在入口醒目的位置设置标识或公告牌匾，标明农产品类型，标识要清晰、完好。应有良好的采光、照明、给排水、广播通讯、公告等设施。给排水系统应能适应交易需要，设施应合理有效，经常保持畅通，有防止污染水源和鼠类、昆虫通过排水管道潜入场地的有效措施。

应配备农产品的展示设施或保鲜贮藏设备。

分选、包装与配送设施设备

应建有分选包装配送所需的如下设施设备：农产品清洗设备、切分设备、分拣设备、包装设备、包装物、称重设备、搬运设备、分类货架、成品陈列区、手动或电动叉车、运输车辆，并具备室内恒低温控制设施。

用具及材料应卫生安全。

检测室

检测室设计应满足日常检测工作需要，检测能力包括但不限于农药残留的快速检测。应配备与检测能力相适应的常规仪器、设施设备、试剂耗材、农药残留检测仪、计算机及监控设备等仪器设备。配备足够数量且具备相应检测能力的专职或兼职检测人员；建立符合实验室安全管理和规范检测的质量安全保障体系。

信息系统

硬件设备

应具有以下设备：

应建有计算机机房，配备满足需要的计算机服务器、计算机、打印机、扫描仪、图像处理设备、网线、网络集成硬件及网络环境；

对于重点区域应设置监控设备，如场区出入口、重要交通路口、冷库、配送区和检测室等；

应设置大型LED信息显示屏，能及时提供交易服务和统计信息并发布市场供求信息。

功能要求

应实现如下功能：

- 应与省级或中央农产品信息公共服务平台实现对接；

应用必要的财务管理、客户管理、业务管理、统计分析、接口管理、服务站管理、信息服务综合管理、物流管理、冷库管理等功能模块，实现与产地、流通环节等相适应的农产品信息的采集、管理与发布的功能；

在流通全过程推行购销凭证、台帐制度，通过电子凭证、电子台账实现采购—加工—配送—销售全程追溯功能，实现来源可追溯，去向可查证；

应有完整的备份恢复、安全防护等保障体系。

管理区

应设有相应的办公场所，并可提供办公、财务、会议等服务功能。

管理要求

文件和管理制度要求

应建立、实施和更新确保农产品质量安全所需的文件和管理制度，并对其进行控制。应至少建立但不限于以下管理制度和相关记录、文件：

- 供应商管理制度；

- 农产品质量安全检测体系文件；

- 人员健康卫生制度；

- 农产品追溯和召回制度；

- 文件记录控制程序；

- 员工培训程序；

- 应急响应程序；

- 安全生产程序等。

记录控制

应建立收购、加工、储存、配货、运输、销售等过程控制记录并具有可追溯性。记录应保持在2年以上。

管理职责

应明确各部门的职责和权限，严格执行文件和管理制度的各项要求，确保各项要求落到实处。

加强内部、外部沟通，建立定期信息反馈机制，保持密切的沟通。如有问题应及时与上下级沟通，将问题损失保持在最低限度范围内。

及时总结工作中的经验和不足，改进工作和管理中的问题，保证工作顺利开展。

_________________________________