XXXXX

前    言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替DB61/T406—2007《洋县黑米酒》。

本标准与DB61/T406—2007 的主要差异如下：

——分类中增加了按产品风格分类；

——对清爽型黑米酒按含糖量进行了分类；

——理化指标作了相应调整：

- 固形物含量进行了适当调整。

- 氧化钙含量进行了适当调整。

- 氨基酸态氮含量进行了适当调整。

本标准由陕西朱鹮黑米酒业有限公司提出

本标准起草单位：陕西朱鹮黑米酒业有限公司

陕西黑色有机食品工程技术研究中心

本标准主要起草人：李天刚、周宝龙、高淑文、杨烨、路红贤、李坤、郝佳栋。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——DB61/T406—2007。

洋 县 黑 米 酒

# 1　范围

本标准规定了洋县黑米酒的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用以国家质检总局批准的地理标志产品——洋县黑米、小麦和本地朱鹮栖息地域内特定的傥河水系的地下水为主要原料，经浸米、黑米色素提取、蒸煮、糖化、发酵、压榨、过滤、煎酒（除菌）、贮存、勾兑、灌装而成的洋县黑米酒。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191        包装储运图示标志

GB 1351         小麦

GB 1354         大米

GB 2760         食品安全国家标准   食品添加剂使用标准

GB 4789.4       食品安全国家标准   食品微生物学检验  沙门氏菌检验

GB 4789.10      食品安全国家标准   食品微生物学检验  金黄色葡萄球菌检验

GB 5749         生活饮用水卫生标准

GB/T 6543       运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 8275         食品添加剂   ａ—淀粉酶

GB 8276         食品添加剂   新型液体糖化酶

GB 10344        预包装饮料酒标签通则

GB 12698        黄酒厂卫生规范

GB/T 13662      黄酒

BB/T 0018       包装酒瓶   葡萄酒瓶

BB/T 0034       铝防伪瓶盖

DB 61/T 288.9   黑籼米、黑粳米、黑糯米

国家质检总局令[2005] 第 75 号《定量包装商品计量监督管理办法》

# 3  术语和定义

# 下列术语和定义适用于本标准。

## 3.1  传统型黑米酒

以国家地理标志产品——洋县黑米、小麦和本地朱鹮栖息地域内特定的傥河水系的地下水为主要原料，以传统麦曲、酒母为糖化发酵剂，经浸米、黑米色素提取、蒸煮、糖化、发酵、压榨、过滤、煎酒、贮存、勾兑、除菌、灌装而成的洋县黑米酒。

## 3.2  清爽型黑米酒

以国家地理标志产品——洋县黑米和本地朱鹮栖息地域内特定的傥河水系的地下水为主要原料，少量酒曲、部分酶制剂和酵母为糖化发酵剂，经浸米、黑米色素提取、蒸煮、糖化、发酵、压榨、过滤、煎酒（除菌）、贮存、勾兑、灌装而成的、口味清爽的洋县黑米酒。

3.3  特型黑米酒

以国家地理标志产品——洋县黑米和本地朱鹮栖息地域内特定的傥河水系的地下水为主要原料，以纯种酒曲、酶制剂、酵母为糖化发酵剂，经浸米、黑米色素提取 、糖化、发酵、压榨、过滤、煎酒（除菌）、贮存、勾兑、灌装而成的具有特殊风味且不改变黑米酒风格的洋县黑米酒。

# 4　产品分类

## 4.1  按产品风格分

4.1.1  传统型黑米酒

4.1.2  清爽型黑米酒

4.1.3  特型黑米酒

## 4.2  按含糖量分

4.2.1  干型黑米酒

4.2.2  半干型黑米酒

4.2.3  半甜型黑米酒

4.2.4  甜型黑米酒

- 5   产品分级

按感官要求及理化要求将产品分为优级、一级。

6. 技术要求

6.1  原辅料要求

6.1.1  黑米：应符合DB 61/T 288.9 标准，并取之地理标志产品规定的洋县黑米。

6.1.2  生产用水：应符合GB 5749规定。

6.1.3  小麦：应符合GB 1351规定。

6.1.4  糯米：应符合GB 1354规定。

6.1.5 ａ—淀粉酶：应符合GB 8275规定。

6.1.6  新型液态糖化酶：应符合GB 8276规定。

6.2  感官要求

应符合表1的规定。

| 级 别 | 优 级 | 一 级 |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 要 求 |
| 外观 | 色泽 | 传统型黑米酒 | 紫红、褐红 |
|  |  | 清爽型黑米酒、 特型黑米酒 | 宝石红、紫红、棕红 |
|  | 澄清程度 | 传统型黑米酒、 清爽型黑米酒、 特型黑米酒 | 清亮透明、有光泽,允许瓶底有微量聚集物 |
| 香气 | 传统型黑米酒 | 具有黑米酒特有的香气，醇香浓郁，无异香 | 具有黑米酒特有的香气， 醇香较浓郁，无异香 |
|  | 清爽型黑米酒、特型黑米酒 | 具有黑米酒特有的清雅醇香、无异香 |
| 口味 | 传统型黑米酒 | 干黑米酒 | 醇和，纯净，优雅，爽口，无异味 | 醇和，纯净，优雅，较爽口，无异味 |
|  |  | 半干黑米酒 | 醇厚，优雅，柔和，鲜爽，无异味 | 醇厚，优雅， 较柔和鲜爽，无异味 |
|  |  | 半甜黑米酒 | 醇厚，鲜甜，爽口，无异味 | 醇厚，较鲜甜，爽口，无异味 |
|  |  | 甜型黑米酒 | 鲜甜，醇厚，无异味 | 鲜甜，较醇厚，无异味 |
|  | 清爽型黑米酒、特型黑米酒 | 干黑米酒 | 柔净醇和，优雅，清爽，无异味 | 柔净醇和，优雅，较清爽，无异味 |
|  |  | 半干黑米酒 | 优雅，柔和，鲜爽，无异味 | 优雅，柔和，较鲜爽，无异味 |
|  |  | 半甜黑米酒 | 鲜甜，清爽，无异味 | 鲜甜，较清爽，无异味 |
| 风格 | 传统型黑米酒、清爽型黑米酒、特型黑米酒 | 酒体组分谐调，具有黑米酒品种的独特风格 | 酒体组分较谐调， 具有黑米酒品种的独特风格 |

- 3理化指标

6.3.1  传统型黑米酒

应符合表 2 要求。

表2

| 项 目 | 类 型 | 干黑米酒 | 半干黑米酒 | 半甜黑米酒 | 甜黑米酒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 级 别 | 优级 | 一级 | 优级 | 一级 | 优级 | 一级 | 优级 | 一级 |
|  | 指 标 |
| 总糖（以葡萄糖计），g/L | ≤ 15.0 | 15.1～40.0 | 40.1～100 | ＞100 |
| 非糖固型物，(g/L) ≥ | 20.0 | 17.0 | 27.5 | 23.5 | 27.5 | 23.5 | 23.0 | 20.5 |
| 酒精度（20℃），% vol ≥ | 8.0 |
| 总酸（以乳酸计），g/L | 3.0～7.0 | 3.0～7.5 | 4.0～8.0 |
| 氨基酸态氮，g/L ≥ | 0.50 | 0.45 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.40 |

表2（续）

| 项 目 | 类 型 | 干黑米酒 | 半干黑米酒 | 半甜黑米酒 | 甜黑米酒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 级 别 | 优级 | 一级 | 优级 | 一级 | 优级 | 一级 | 优级 | 一级 |
|  | 指 标 |
| pH | 3.5～4.6 |
| 氧化钙，g/L ≤ | 0.7 |
| β-苯乙醇，mg/L ≥ | 60.0 | 80.0 | 60.0 | 40.0 |
| 1.酒精度低于 14%vol时，非糖固形物、氨基酸态氮、β-苯乙醇的值，按 14%vol折算。 2.酒精度标签标示值与实测值之差为±1.0。 |

6．3．2清爽型黑米酒

应符合表3的规定。

表3

| 项 目 | 类 型 | 干黑米酒 | 半干黑米酒 | 半甜黑米酒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 级 别 | 优级 | 一级 | 优级 | 一级 | 优级 | 一级 |
|  | 指 标 |
| 总糖（以葡萄糖计），g/L | ≤ 15.0 | 15.1～40.0 | 40.1～100 |
| 非糖固型物，g/L ≥ | 7.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 |
| 酒精度（20℃），% vol ≥ | 8.0 |
| pH | 3.5～4.6 |
| 总酸（以乳酸计），g/L | 2.5～7.0 | 3.8～8.0 |
| 氨基酸态氮，g/L ≥ | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.30 |
| 氧化钙，g/L ≤ | 0.5 |
| β-苯乙醇，mg/L ≥ | 35.0 | 30.0 |
| 1.酒精度低于 14%vol时，非糖固形物、氨基酸态氮、β-苯乙醇的值，按 14%vol折算。 2.酒精度标签标示值与实测值之差为±1.0。 |

6．3．3特型黑米酒

应符合表4的规定。

表4

| 项 目 | 类 型 | 干黑米酒 | 半干黑米酒 | 半甜黑米酒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 级 别 | 优级 | 一级 | 优级 | 一级 | 优级 | 一级 |
|  | 指 标 |
| 总糖（以葡萄糖计），g/L | ≤ 15.0 | 15.1～40.0 | 40.1～100 |
| 非糖固型物，g/L ≥ | 7.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 |

表4（续）

| 项 目 | 类 型 | 干黑米酒 | 半干黑米酒 | 半甜黑米酒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 级 别 | 优级 | 一级 | 优级 | 一级 | 优级 | 一级 |
|  | 指 标 |
| 酒精度（20℃），% vol ≥ | 8.0 |
| pH | 3.2～4.6 |
| 总酸（以乳酸计），g/L | 2.5～7.0 | 2.5～9.0 | 3.8～9.5 |
| 氨基酸态氮，g/L ≥ | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| 氧化钙，g/L ≤ | 0.5 |
| β-苯乙醇，mg/L ≥ | 35.0 | 30.0 |
| 1.酒精度低于 14%vol时，非糖固形物、氨基酸态氮、β-苯乙醇的值，按 14%vol折算。 2.酒精度标签标示值与实测值之差为±1.0。 |

6.4  微生物限量

应符合表5的规定。

表5

| 项 目 | 采用方案及限量 |
| --- | --- |
|  | n | c | m |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25ml |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 0 | 0/25ml |

  - 净含量允差

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

  - 食品添加剂

6.6.1  食品添加剂应符合相应的标准和有关规定。

6.6.2  食品添加剂的品种和使用量应符合GB 2760的规定。

6.2.3  不得添加法律、法规、国家部门规章、食品安全国家标准所规定许可以外的任何物质。

6.7 生产加工过程

生产加工过程应符合GB 12698的规定。

- 7   试验方法

  - 感官

按GB/T 13662中6.1规定的方法进行。

  - 理化指标

    - 总糖

按GB/T 13662中6.2规定的方法进行。

    - 非糖固形物

按GB/T 13662中6.3规定的方法进行。

    - 酒精度

按GB/T 13662中6.4规定的方法进行。

    - pH值

按GB/T 13662中6.5规定的方法进行。

    - 总酸、氨基酸态氮

按GB/T 13662中6.6规定的方法进行。

    - 氧化钙

按GB/T 13662中6.7规定的方法进行。

    - β-苯乙醇

按GB/T 13662中6.8规定的方法进行。

  - 微生物限量

    - 沙门氏菌

按GB 4789.4规定的方法进行。

    - 金黄色葡萄球菌

按GB 4789.10规定的方法进行。

  - 净含量允差

按《定量包装商品计量监督管理办法》的规定进行。

- 8   检验规则

  - 组批

同一规格、同一灌装时间、同一质量等级的产品为一组批。

  - 抽样

按表 6抽取样品。样品总量不足 3.0 L时，应适当按比例加取。并将其中的三分之一样品封存，保留 3 个月备查。抽样量应符合表6的规定。

表6

| 样本批量范围，箱 | 样品数量，瓶 |
| --- | --- |
| ≤1 200 | 6 |
| 1 201～35 000 | 9 |
| ≥35 001 | 12 |

  - 检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

    - 出厂检验

8.3.1.1  产品出厂前，应由本企业的质量检验部门按本标准逐批检验。检验合格并签发质量合格证的产品，方可出厂。

8.3.1.2  出厂检验项目：感官、总糖、非糖固形物、酒精度、氨基酸态氮、总酸、pH、氧化钙、净含量允差、标签。

    - 型式检验

型式检验项目：6.2～6.5要求的所有项目。型式检验每半年进行一次，有下列情况之一者，亦须进行：

a)　更换设备或停产半年以上，重新恢复生产时；

b)　出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

c)　原辅材料有较大改变时；

d） 国家质量监督检验机构进行抽检时。

  - 不合格项目分类

A类不合格：微生物限量、净含量允差、标签、感官要求、酒精度、非糖固形物、氨基酸态氮、总酸、氧化钙。

B类不合格：总糖、pH、β-苯乙醇。

  - 判定规则

8.5.1  若受检样品项目全部合格时，判整批产品为合格。

8.5.2  微生物指标与标签如有一项不符合要求，则整批产品判为不合格品。

8.5.3  其余指标如有一项（或两项）不符合要求时，可以在同批产品中抽样两倍量样品进行复验，以复验结果为准；若复验结果仍有一项A类不合格或两项B类不合格时，判整批产品为不合格品。

- 9  标志、包装、运输与贮存

  - 标志

标签应符合GB 10344规定。标志应符合GB/T 191规定。

  - 包装

包装材料应符合食品卫生要求，包装容器应封装严密、无渗漏。酒瓶应符合BB/T 0018规定。铝防伪瓶盖应符合BB/T 0034的规定。包装箱应符合GB/T 6543的规定。

  - 运输

运输工具必须清洁、卫生。产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装、混运。搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞击、挤压。运输过程中不得曝晒、雨淋、受潮。

  - 贮存

9.4.1  产品不得与有毒、有害、有腐蚀、易挥发或有异味的物品同库贮存。

9.4.2  产品应贮存于清洁卫生、防鼠、防蝇、无异味、阴凉通风、干燥的仓库内； 不得露天堆放、日晒雨淋或靠近热源；成品堆放离墙、离地面10cm，堆放高度不超过8层。

9.4.3  产品宜在5℃～30℃贮存，低于或高于此温度范围，应有防冻或防热措施。

产品在上述条件下贮存，保质期不低于24个月。

_________________________________

# Text boxes

陕西省食品安全地方标准

DBS61

DBS61/XXXX—2012

代替DB61/T406—2007

洋 县 黑 米 酒

2012-XX-XX发布

2012-XX-XX实施

陕 西 省 卫 生 厅   发 布