《包装容器   方罐与扁圆罐》

包装行业标准（征求意见稿）

编制说明

2012年11月

《包装容器   方罐与扁圆罐》

包装行业标准编制说明

（征求意见稿）

- 任务来源

根据国家标准化管理委员会《关于下达2010年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2010]74号）要求（计划编号：2010-2129T-BB），由中国包装联合会等有关单位负责对BB/T 0019-2000《包装容器 方罐与扁圆罐》行业标准进行修订，本标准由全国包装标准化技术委员会归口。

- 修订依据

本标准在制修订过程当中，主要参照GB/T 325.1-2008《包装容器 钢桶 第1部分：通用技术要求》、GB/T 15170-2007《包装容器 工业用薄钢板圆罐》、GB/T 13252-2008《包装容器 钢提桶》和GB 12463-2009《危险货物运输包装通用技术条件》等国家标准和有关企业提供的数据资料。综合考虑了我国使用者和生产者的实际情况和原标准的执行情况等。

- 主要工作过程

2012年10月16日在广州召开了由10家企业和单位参加的国家标准工作组成立暨第一次标准讨论会。会上广泛听取了有关单位和生产企业的意见建议，对标准草稿第一稿以及标准的定位、范围和框架展开讨论，

会后，各企业将本企业及所了解到的方罐尺寸、等级、结构等相关数据提供给标准起草工作组遵照第一次讨论会的精神并参考了企业提供的数据，征求意见稿。

- 有关主要问题的说明

4.1 标准的适用范围

本标准的适用范围仍参照原标准BB/T 0019-2000《包装容器 方罐与扁圆罐》的适用范围：1L～4L的横截面为长方形和扁圆形的镀锡薄钢板金属罐。

4.2 方罐与扁圆罐的分类和级别

标准将扁圆罐定义为B类，方罐定义为F类。并将方罐与扁圆罐分为Ⅰ级罐和Ⅱ级罐，主要是参考GB 12463-2009《危险货物运输包装通用技术条件》和《危险化学品包装物、容器产品生产许可证实施细则》，主要是考虑到Ⅰ级罐适用于危险性中等的货物，Ⅱ级罐适用于危险性较小的货物和非危险货物。

5. 标准编制原则和主要内容

5.1 编制原则

标准内容应符合法律法规和国家强制性标准的要求。

编写方法及格式执行GB/T1．1-2009的相应规定。

技术要求、试验方法、检验规则等有相应国际、国家、行业标准的直接参照引用，没有标准的优先参照同类产品标准。方罐与扁圆罐主要参考以下文献制订：

GB 12463-2009危险货物运输包装通用技术条件

GB/T4122.4-2010  包装术语 第4部分：材料与容器

GB/T325.1-2008 包装容器 钢桶 第1部分：通用技术要求

GB/T 17343-1998 包装容器 方桶

GB/T 15170-2007《包装容器 工业用薄钢板圆罐》

GB/T 13252-2008《包装容器 钢提桶》

5.2 标准的术语和定义

标准的术语和定义按GB/T4122.4-2010《包装术语 第4部分：材料与容器》确立。

5.3 结构尺寸

增加1L方罐的结构尺寸参数。

5.3 要求的确定

性能要求中的气密、液压、堆码负载、提环拉力要求按原标准要求不变。

性能要求中跌落要求参照GB/T 325.1-2008《包装容器 钢桶 第1部分：通用技术要求》、GB/T 15170-2007《包装容器 工业用薄钢板圆罐》、GB/T 13252-2008《包装容器 钢提桶》和GB 12463-2009《危险货物运输包装通用技术条件》。Ⅰ级罐跌落高度为1.2m,Ⅱ级罐跌落高度为0.8m。

5.6 试验方法的确定

标准中针对要求逐一列出了试验方法，其中气密、液压、堆码、跌落等强制性要求的试验方法按照或参照相关国家标准确定。气密试验方法按《GB/T 17344-1998 包装 包装容器 气密试验方法》确定，液压试验方法参照《GB/T325.1-2008 包装容器 钢桶 第1部分：通用技术要求》7.3的规定确定，堆码试验方法按GB/T 4857.3-2008 《包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法》确定，提环拉力试验参照GB/T 13252-2008《包装容器 钢提桶》8.6的规定确定，跌落试验方法按《GB/T 4857.5  包装 运输包装件 跌落试验方法》确定。

5.7 检验规则的确定

标准规定了方罐的检验分出厂检验和型式检验。

对标准的5.1基本要求的抽样方案、方法、要求、检验水平、接收质量限、抽样数和合格判定数等进行了规定，其中抽样方案、检查水平、接收质量限参照采用《GB/T 2828.1─2003计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》抽样方案选择正常检查一次抽样方案确定。

对标准的5.2性能要求的抽样方案、方法、要求、检验水平、接收质量限、抽样数和合格判定数等进行了规定，其中抽样方案、检查水平、接收质量限参照采用《GB/T 2828.1─2003计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》抽样方案选择正常检查一次抽样方案确定。

5.8 标志、包装、运输和贮存

根据对产品标志包装的一般要求和产品特点提出了对标志、包装、运输、贮存的要求。

包装部行业标准《包装容器 方罐与扁圆罐》编制组

2012年11月