ICS xxxx

xxxxxx

中华人民共和国国家标准

GB/T 325.5—xxxx

部分代替 GB/T325-2000

包装容器  钢桶

包装容器  钢桶

第5部分：200L及以下闭口钢桶

Packing containers-Steel drums

Part 5：Non-removable head(tight head) drums with a maximum

（本稿完成日期：2013-5-14）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

GB/T 325《包装容器 钢桶》分为5个部分：

——第1部分：通用技术要求；

——第2部分：最小总容量208L、210L和216.5L全开口钢桶；

——第3部分：最小总容量212L、216.5L和230L闭口钢桶；

——第4部分：200L及以下全开口钢桶；

——第5部分：200L及以下闭口钢桶。

本部分为GB/T 325《包装容器 钢桶》的第5部分。

本部分由全国包装标准委员会提出并归口。

本部分起草单位：国家包装产品质量监督检验中心（广州）、无锡四方友信股份有限公司

本部分主要起草人：xxx xxx xxx

包装容器  钢桶  200L及以下闭口钢桶

范围

GB/T 325本部分规定了200L及以下闭口钢桶的结构尺寸。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 325.1 包装容器  钢桶  通用技术要求

GB/T 4122.4 包装术语  第4部分：材料与容器

GB/T 13251 包装容器  钢桶封闭器

术语和定义

GB/T 4122.4界定的术语和定义适用于本文件。

规格尺寸

钢桶尺寸标注如图1所示，具体规格尺寸见表1、表2。

钢板厚度见表3。

材料

钢桶材料应符合GB/T 325.1的规定。

封闭器材料应符合GB/T 13251的规定。

结构

应符合GB/T 325.1的规定，钢桶结构见图1。

桶身和桶顶应该根据钢桶用途用厚度足够的钢板制成。

桶身通过涨筋或轧制两道环筋增加强度，位置如图1所示。也可以采用不同结构的环筋和波纹。

封闭器装在桶盖上的位置如图1所示。桶盖的形状可以是凸面、平面或凹面。

封闭器螺纹应符合螺纹G3/4和螺纹G2。

除供需双方协议规定外，封闭器结构应符合GB/T 13251的规定。

封闭器除非自身有防漏性能否则应配置垫片/垫圈或其他密封元件。

金属或塑料密封塞应配置合适材料的垫片/垫圈。

a) 小开口钢桶                   b) 中开口钢桶

Ⅰ 卷边型式               Ⅱ 涨筋                    Ⅲ 波纹

闭口钢桶

小开口钢桶规格尺寸

单位为毫米

| 尺寸 符号 | 项目说明 | 公称容量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 200L | 100L | 80L | 50L | 20L |
| d | 内径 | 560±2 | 430±2 | 415±2 | 380±2 | 285±2 |
| H | 内高 | 845±3 | 720±3 | 615±3 | 450±3 | 330±3 |
| h4 | 环筋高 | 14±2 | 10±2 | 8±2 | - | - |
| L | 环筋间距 | 280±3 | 280±3 | 210±3 | - | - |
| h5 | 波纹高 | 3±1 | 2±1 | 2±1 | 2±1 | 2±1 |
| h | 桶顶深 | 19±1 | 16（12*）±1 | 16（12*）±1 | 16（12*）±1 | 16（12*）±1 |
| h1 | 桶底深 | 19±1 | 16（12*）±1 | 16（12*）±1 | 16（12*）±1 | 12±1 |
| L1 | 注入口中心至卷边内侧的距离 | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 60±2 |
| L2 | 注入口中心至透气口中心的距离 | 415±4 | 290±4 | 265±4 | 235±4 | 165±4 |
| *只适用于揿压式封闭器。 |

中开口钢桶规格尺寸

单位为毫米

| 尺寸 符号 | 项目说明 | 公称容量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 200L | 100L | 80L | 50L | 25L |
| d | 内径 | 560±2 | 430±2 | 415±2 | 380±2 | 285 |
| H | 内高 | 845±3 | 720±3 | 615±3 | 450±3 | 410±3 |
| h4 | 环筋高 | 14±2 | 10±2 | 8±2 | - | - |
| L | 环筋间距 | 280±3 | 280±3 | 210±3 | - | - |
| h5 | 波纹高 | 3±1 | 2±1 | 2±1 | 2±1 | 2±1 |
| h | 桶顶深 | 19±1 | 16（12*）±1 | 16（12*）±1 | 16（12*）±1 | 16（12*）±1 |
| h1 | 桶底深 | 19±1 | 16（12*）±1 | 16（12*）±1 | 16（12*）±1 | 12±1 |
| *只适用于揿压式封闭器。 |

钢板厚度

单位为毫米

| 公称容量 L | 重型桶 | 中型桶 | 次中型桶 | 轻型桶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 桶 身 | 桶顶底 |  |
| 200 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8～1.0 |
| 100 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.6～0.8 |
| 80 |  |  |  |  |  |
| 50 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5～0.6 |
| 25 | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.3～0.4 |
| 20 |  |  | - | - |  |

_________________________________