前    言

本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准首次发布。

# 沐浴剂

1 范围

本标准规定了沐浴剂的产品分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于主要以表面活性剂及助剂配制，用于清洁肌肤的产品。该产品形态包括液体状、膏状、固体状（香皂除外）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 13173  表面活性剂  洗涤剂试验方法

GB/T 26396 洗涤用品安全技术规范

QB/T 2951 洗涤用品检验规则

QB/T 2952 洗涤用品标识和包装要求

《化妆品卫生规范》

3  产品分类和标记

3.1　产品分类

按产品使用对象分为成人（普通、浓缩）型和儿童（普通、浓缩）型。

3.2　产品标记

表1 产品标记方式

| 产品类型 | 成人 | 儿童 |
| --- | --- | --- |
|  | 普通型 | 浓缩型 | 普通型 | 浓缩型 |
| 标记方式 | GB/T××××-×××× | GB/T××××-×××× （浓缩型） | GB/T××××-×××× （儿童型） | GB/T××××-×××× （儿童浓缩型） |
| 备注：标记中标准年代号可以省略。未标执行年代号者，则为执行现行有效标准；执行其它标准的产品标记按所执行标准规定进行。商品名或使用说明中表明产品具有浓缩特性的为浓缩型（如采用浓缩、高浓度、加浓等词汇描述），否则为普通型。 |

4   要求

4.1　原料要求

所采用的原材料应符合GB/T 26396《洗涤用品安全技术规范》中对B类产品的相关规定。

4.2  感官和理化指标

产品的感官、理化指标应符合表2的要求。

表2  感官和理化指标

| 项 目 | 成人 | 儿童 |
| --- | --- | --- |
|  | 普通型 | 浓缩型 | 普通型 | 浓缩型 |
| 感官指标 | 外观 | 液体或膏状产品不分层，无明显悬浮物（加入均匀悬浮颗粒组分的产品除外）或沉淀； 块状产品色泽均匀、光滑细腻、无明显机械杂质和污迹 |
|  | 气味 | 无异味 |
| 理化指标 | 稳定性（液体或膏状产品）/ 耐热：（40±2）℃，24h 耐寒：（-5±2）℃，24h | 恢复至室温后观察，样品不分层，无明显悬浮物或沉淀，无异味。 |
|  | 总有效物/% | ≥ | 7 | 14 | 5 | 10 |
|  | pH值a（25℃） |  | 4.0～10.0 | 4.0～8.5 |
|  | 甲醛/(mg/kg) | ≤ | 500 |
| a) pH值测试浓度：液体或膏状产品1:10﹙m/m﹚，固体产品1:20﹙m/m﹚。 |

4.3　卫生要求

产品的卫生要求应符合《化妆品卫生规范》中对终产品的相关规定。

5  试验方法

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682的三级水。

## 5.1  外观

## 液体或膏状产品：量取不少于200mL的试样，置于干燥洁净的无色具塞广口玻璃瓶中，在非直射光条件下进行观察。

## 块状产品：在非直射光条件下进行观察。

### 5.2  气味

## 取适量试样用嗅觉进行鉴别。

### 5.3  稳定性

量取不少于100mL的试样两份，分别置于250mL的无色具塞广口玻璃瓶中，一份于（40±2）℃的保温箱中放置24h，取出恢复至室温后与试验前样品进行对比分析；另一份于（-5±2）℃的冰箱中放置24h，取出恢复至室温后与试验前样品进行对比分析。

### 5.4  总有效物

按GB/T 13173《表面活性剂  洗涤剂试验方法》洗涤剂中总活性物含量的测定- A法的规定进行。

### 5.5  pH值

按《化妆品卫生规范》中规定的方法进行。

### 5.6  甲醛

### 按《化妆品卫生规范》中规定的方法进行。

### 5.7 卫生项目

### 按《化妆品卫生规范》中规定的方法进行。

6  检验规则

执行QB/T 2951的规定；

4.1的规定由生产企业根据自身条件制定相应措施保证产品符合要求；

出厂检验项目为4.2表2中的感官指标、稳定性、pH值；

型式检验项目为4.2、4.3规定的全部项目。

7   标识、包装、运输和贮存

### 7.1  标识、包装

执行QB/T 2952的规定。

### 7.2  运输

产品在运输时应轻装轻卸，不应倒置，避免日晒雨淋， 避免高温或冰冻，严禁在箱上踩踏和堆放重物。

### 7.3  贮存

## 产品应贮存在通风干燥且不受阳光直射和雨淋的场所，不宜贮存在高温或冰冻的环境中。堆垛应采取必要的防护措施，堆垛高度应适当，避免损坏大包装。

# Text boxes

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

20××-××-××实施

20××-××-××发布

沐  浴  剂

Bath agents and shower agents

（报批稿）

GB/T ×××××—××××

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

Y 43