《果葡糖浆》国家标准简要编制说明

# 一、工作简况

# （一）任务来源、起草单位、起草人

本标准由中国食品发酵工业研究院组织上报，被列入国家标准化管理委员会国家标准制修订项目计划，项目编号为20142791-T-469。全国食品工业标准化技术委员会工业发酵分委会（TC64/SC5）提出并归口。

本标准主要起草单位略。本标准主要起草人略。负责标准技术资料查询、收集及对比，检测方法的验证比对，样品检测及数据整理，标准文本及编制说明的起草、撰写，行业内征求意见，组织标准的初审讨论会及标准报送等。

（二）简要起草过程

标准任务下达后，中国食品发酵工业研究院组织开展《果葡糖浆》国家标准的起草工作，2014年1月发文征集起草单位及资料，并于同年2月组建了标准起草工作组。2014年5月，中国食品发酵工业研究院拟定标准草稿，下发各起草工作组成员。根据意见反馈情况，提出标准文本讨论一稿，并于2014年6月在北京召开标准研讨会。综合各方意见，进一步整理修改成标准文本讨论二稿。2014年8月～2015年1月完成样品征集、分发、测定及数据汇总分析工作。2015年11月提出标准文本征求意见稿，进行行业意见征集工作。

# 二、对主要条款的说明

本标准基于GB/T 20882-2007《果葡糖浆》修订，在此基础上加以调整。本标准与原标准相比主要技术变化如下：本标准与原标准技术指标对比情况见表1。

### 术语和定义

### 与原标准相比增加术语和定义部分，对果葡糖浆进行主要工艺描述性定义。

### 要求和试验方法

#### 感官要求

#### 对结构进行调整，描述根据产品实际情况，基本与原标准一致。

#### 理化要求

#### 与原标准相比，F42型产品干物质由“≥71.0”及“≥63.0”合并为“≥71.0”；果糖+葡萄糖、果糖含量指标表示至一位小数；透射比更名为透光率，指标不变；其余指标与原标准一致。

#### 干物质、硫酸灰分测定方法

#### 由原标准的引用其他标准调整为直接描述，干物质增加阿贝折射仪直接读数法，以查表法为仲裁法；硫酸灰分与原标准一致。

#### pH

#### 调整pH测定方法，细化操作步骤，明确待测液配制过程及所用水的pH，增加精密度要求。

#### 色度、不溶性颗粒物

#### 增加结果表达位数及精密度要求，其余与原标准一致。

#### 食品安全要求

#### 即“卫生要求”，内容与原标准一致，按新修订的GB 15203的规定执行。涉及安全指标如二氧化硫、砷、铅、菌落总数等的测定方法，直接参照GB 15203，不再列出。

### 检验规则

#### 抽样增加瓶装样品取样规则；出厂检验项目与原标准相比取消不溶性颗粒物和菌落总数。

表1 本标准与原标准技术指标对比表

| 项目 | 本标准 | 原标准 |
| --- | --- | --- |
| 果糖+葡萄糖（占干物质）/％ ≥ | F42≥92.0； F55≥95.0 | F42≥92； F55≥95 |
| 果糖（占干物质）/% ≥ | F42为42.0～44.0 F55为55.0～57.0 | F42为42～44 F55为55～57 |
| 干物质a（固形物）/% ≥ | F42≥71.0； F55≥77.0 | F42≥63.0和≥71.0； F55≥77.0 |
| pH | 3.3～4.5 | 3.3～4.5 |
| 色度/RBU ≤ | 50 | 50 |
| 不溶性颗粒物/(mg/kg)≤ | 6.0 | 6.0 |
| 硫酸灰分/％ ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 透光率/％ ≥ | 96 | 96 |