ICS 03.220.20

P 51

DB23

黑龙江省地方标准

DB 23/T ××××—××××

橡胶减速丘设置规范

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

黑龙江省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　组成及一般要求	1

4　外形尺寸	1

5　设置条件	2

6　设置方法	2

7　配套设施	3

附录A（资料性附录）　橡胶减速丘设置示例	5

附录B（资料性附录）　相关设施尺寸	9

附录C（资料性附录）　相关数据计算方法	13

参考文献	14

前  言

本标准由黑龙江省质量技术监督局提出。

本标准起草单位：黑龙江省公安厅交通警察总队、哈尔滨工业大学、肇东市公安局交通警察大队。

本标准主要起草人员：冯树民、董玉森、刘文超、盖洪涛、王彪、王志春、李晓冬、杨忠铭。

橡胶减速丘设置规范

范围

本标准规定了橡胶减速丘的组成及一般要求、外形尺寸、设置条件、设置方法和配套设施。

本标准适用于在公路、城市道路上和相关场所（如学校、住宅小区、停车场等）出入口处设置的橡胶材质的减速丘。其他材料减速丘的设置参照执行。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5768.1  道路交通标志和标线 第1部分：总则

GB 5768.2  道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志

GB/T 18833  道路交通反光膜

GB/T 31446  LED主动发光道路交通标志

组成及一般要求

组成

橡胶减速丘由黄、黑相间的橡胶减速丘单元组成。

一般要求

橡胶减速丘应一体成型，外表面有增大附着力的条纹。每个减速丘单元正对车辆行驶方向有便于夜间辨识的逆反射材料。减速丘各个单元之间应可以组装成整体，若通过螺栓与地面连接，螺栓孔应为沉孔。

外形尺寸

### 外形尺寸及偏差

橡胶减速丘单元截面形状近似梯形或弧形，其底面宽度为（300 mm±5 mm～400 mm±5 mm），高度为（30 mm±2 mm～50 mm±2mm）。

不同条件下减速丘尺寸推荐

不同条件下的减速丘尺寸推荐值，见表1。

表1  不同条件下减速丘尺寸推荐表

| 适用条件 | 宽度（mm） | 高度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 城市道路 | 300～350 | 40～50 |
| 公路 | 360～400 | 30～40 |

设置条件

### 凡符合下列条件之一的，应设置减速丘：

- 高速公路、一级公路主线收费站或匝道收费站入口端和出口端；

三、四级公路及等外公路，在事故多发路段且事故发生与速度过快明显相关的路段；

无人看守铁路平交道口。

### 凡符合下列条件之一的，宜设置减速丘：

- 交叉角度或停车视距技术指标采用低限值或小于低限值的平面交叉路口；

公路上的无交通信号灯控制平面交叉路口，支线道路接入干线公路的接入口前支线上；

设计速度等于或小于40km/h的下陡坡路段、急弯路段；

学校(幼儿园)区域、住宅小区、医院、养老院、停车场的出入口及途经以上场所的需要减速的路段（一级公路、城市主干路除外）；

村镇集市人行流量较大的路段。

凡符合下列条件之一的，不应设置减速丘：

- 高速公路、一级公路及城市快速路主线；

城市主干道、公交车专用道和主要的应急路线；

设置交通信号灯控制的交叉路口和路段；

非机动车道。

设置方法

横向设置形式

全断面设置

- 橡胶减速丘沿外侧机动车道边缘线中心，并按一定的前置距离全断面设置，参见图A.1 a）。前置距离按照车辆运行速度2s的V85行程取得，减速丘设置前置距离参见表2。

表2  不同运行速度下减速丘设置前置距离

| 适用V85速度条件 | 20km/h及以下 | 30km/h | 40km/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置距离 | 12 | 20 | 25 |

- 在单方向只有一条机动车道的陡坡路段设置减速丘，宜只布设下坡方向的半幅，参见图A.1 b）。

断开式设置

断开式设置指设置减速丘时在车轮轨迹通过的位置断开一段距离，供小汽车、摩托车和非机动车等通行。单方向只有一条机动车道的断开式减速丘设置示例如图A.1 c）所示。断开式减速丘尺寸设置根据车道宽度和图B.1适当调整。单方向具有两条及以上机动车道不宜设置断开式减速丘。

纵向设置形式

严格要求限制速度的路段，宜在路段内多排设置减速丘，但减速丘连续设置最多不超过5条。减速丘间距值Z的建议值为10～30m，见图A.2。间距值Z的计算方法参见附录C。

配套设施

配套设施的设置

- 减速丘配套设施包含减速丘警告标志和减速丘标线两部分，设置示例参见图A.3。

高速公路、一级公路主线收费站或匝道收费站前，城市学校区域、住宅小区、医院、停车场等车速要求较低的出入口设置的减速丘视具体情况可不设置配套设施。

减速丘警告标志

- 减速丘警告标志由路面高突标志附加“减速丘”辅助标志说明组成，参见图A.4，其尺寸代号及取值，见附录B.2，设置于中小学与幼儿园校园周边道路的减速丘警告标志尺寸要在一般值的基础上放大一个等级。

减速丘前适当位置应设置减速丘警告标志。减速丘警告标志前置距离一般根据道路的设计速度按表3选取。也可考虑所处路段的最高限制速度或运行速度等按表3进行适当的调整。若照明条件不好或需要连续多条设置减速丘时，宜提前200m、100m分别设置减速丘警告标志。

表3  警告标志前置距离一般值（单位：米）

| 速度/ （km/h） | 减速到下列速度/（km/h） |
| --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 40 | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 50 | * | * | * | * |  |  |  |  |
| 60 | * | * | * | * |  |  |  |  |
| 70 | 40 | 30 | * | * | * | * |  |  |
| 80 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | * | * |  |
| 90 | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | * | * | * |
| 注：*是指不提供具体建议值，视当地具体条件确定。 |

减速丘警告标志应采用逆反射材料制作标志面或安装主动发光设施，标志在白天和夜间的颜色应满足GB5768.1的规定。用于标志面的逆反射材料主要为反光膜，反光膜的逆反射性能应不低于GB/T 18833中Ⅲ类反光膜。主动发光标志的性能应符合GB 5768.2和GB/T 31446的规定。

减速丘标线

设置减速丘的路段，应在减速丘前设置减速丘标线。减速丘标线由设置于减速丘上游路段的减速丘预告标线和设置于减速丘边缘的2组减速丘标识组成。减速丘标线应采用反光标线。减速丘标线的设置示例，参见附录A图A.5，标线尺寸参见图B.3。

突起路标

设置减速丘的路段,应施划双黄实线或黄色实线用以分隔对向行驶的交通流，并在双黄实线或黄色实线上设置主动发光型或定向反光型突起路标，其颜色与标线颜色一致，位于路面以上的高度为15～20mm，突起路标的设置示例参见图A.6。其间隔尺寸参见图B.4。

（资料性附录）
橡胶减速丘设置示例

### A.1 橡胶减速丘横向设置示例见图A.1。

a）减速丘全断面设置示例

b）陡坡路段减速丘设置示例

c）断开式减速丘设置示例

图A.1 橡胶减速丘横向设置示例

### A.2橡胶减速丘纵向设置示例见图A.2。

图A.2 橡胶减速丘纵向设置示例

### A.3 减速丘配套设施设置见图A.3。

a）单根减速丘配套设施设置

b）多根减速丘配套设施设置

图A.3 减速丘配套设施设置示例

### A.4 减速丘警告标志示例见图A.4。

图A.4减速丘警告标志示例

### A.5 减速丘标线设置示例见图A.5。

图A.5减速丘标线设置示例

### A.6 突起路标设置示例见图A.6。

图A.6突起路标设置示例

（资料性附录）
相关设施尺寸

### B.1 断开式减速丘尺寸图B.1。

图B.1  断开式减速丘设置尺寸

### 2 减速丘警告标志尺寸代号及取值见图B.2。

a）路面高突标志尺寸代号

b）辅助标志尺寸代号

图B.2 减速丘警告标志尺寸代号

表B.1  路面高突标志尺寸（单位：厘米）

|  | 三角形边长 （A） | 黑边宽度 （B） | 黑边圆角半径 （R） | 衬边宽度 （C） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般值 | 110 | 8 | 5 | 0.8 |
| 中小学与幼儿园校园周边道路 | 130 | 9 | 6 | 1.0 |

表B.2  辅助标志尺寸（单位：厘米）

|  | A | B | c | d | e | f | h | R1 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般值 | 110 | 40 | 4 | 6.75 | 4 | 3.5 | 25 | 5 | 7 |
| 中小学与幼儿园校园周边道路 | 130 | 45 | 5 | 7.5 | 4 | 3.5 | 30 | 6 | 8 |

### B.3 减速丘标线尺寸

图B.3   减速丘标线尺寸

### B.4 突起路标间隔尺寸

图B.4   突起路标间隔尺寸

（资料性附录）
相关数据计算方法

### C.1 减速丘纵向设置间隔距离计算方法

减速丘纵向设置间隔距离Z可按下式计算：

式中：为车辆初速度（单位：m/s），为车辆经过减速丘的速度（单位：m/s），为汽车制动减速度，取。

参 考 文 献

[1] GA/T 487-2004  《橡胶减速垄》。

[2] JT/T 713-2008  《路面橡胶减速带》。

[3] GB 5768-2009.3   《道路交通标志和标线 第3部分 道路交通标线》。

[4] GB/T 24725-2009   《突起路标》

[5] GA/T 1215-2014   《中小学与幼儿园校园周边道路交通设施设置规范》。

[6] GB 51038-2015   《城市道路交通标志和标线设置规范》。

[7] 公路安全生命防护工程实施技术指南(试行).中华人民共和国交通运输部.2015年2月。