ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB36

江西省地方标准

DB 36/ XXXXX—XXXX

地理标志产品 高安腐竹

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江西省质量技术监督局   发布

前  言

本标准根据《地理标志产品保护规定》及GB17924-2008《地理标志产品标准通用要求》制定。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准与DB36/T 531—2008相比，主要变化如下：

——修订了引用文件的描述；

——更改了原料大豆的引用标准；

——增加了卫生指标“黄曲霉毒素B1”、“ 二氧化硫残留量”的规定；

——修订了“检验项目”的要求；

——修订了“标签”标示的要求；

——删除了“保质期”的规定。

本标准由宜春市质量技术监督局提出。

本标准由高安市市场和质量监督管理局起草

本标准的主要起草人：王斌、陈龙清、刘振怀、刘子兵、谢和臣、谢传华。

地理标志产品 高安腐竹

范围

本标准规定了地理标志产品 高安腐竹的地理标志保护范围、术语和定义、要求、试验方法，检验规则及标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于以大豆为原料经加工而制成的腐竹，且列入国务院质量技术监督行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准保护的腐竹。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志（eqv ISO 780:1997）

GB 1352   大豆

GB 2760  食品添加剂使用卫生标准

GB/T 5009.3  食品中水分的测定

GB/T 5009.5  食品中蛋白质的测定

GB/T 5009.6  食品中脂肪的测定

GB/T 5009.11  食品中总砷及无机砷的测定

GB/T 5009.12  食品中铅的测定

GB/T 5009.34  食品中亚硫酸盐的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  预包装食品标签通则

GB 17924  地理标志产品标准通用要求

GB/T 18797  食品中黄曲霉毒素的测定

GB 28050   预包装食品营养标签通则

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质检总局第75号令 《定量包装商品计量监督管理办法》

国质检执［2002］183号 《禁止在食品中使用次硫酸氢钠甲醛产品的监督管理规定》

地理标志范围

高安腐竹的生产地域限于国务院质量技术监督行政主管部门批准的高安腐竹地理标志产品地域范围，具体范围见附录A,阴影区域为保护范围。

术语和定义

腐竹

以大豆为主要原料，制成豆浆煮沸以后，经过加热、保温、提皮、干燥所制得的条状的干燥豆制品。

高安腐竹

高安腐竹是在特定的区域内，选用优质大豆和特定地域的优质地下水源，按照特定的生产工艺和生产技术规程加工而成的安全、营养、无污染的优质豆制品。

工艺流程

大豆→精选→脱皮→浸泡→磨浆→滤浆→煮浆→揭皮→沥浆→凉晒→烘干

→分级→检验→包装→入库

工艺要求

选料、脱皮

大豆经过筛选，用钢管、风选剥去豆皮。

浸泡

将豆皮浸入生产用水中，春秋季浸泡3h至4h，夏季2h至3h，冬季5h至6h。

磨浆、过滤

将浸好的豆胚磨浆。加60℃温水，分两次过滤，加水量应使豆浆量为干豆的8倍至10倍，豆浆浓度控制在6.5%至7.5%的范围内。

煮浆

采用蒸气直接加热至沸，维持3～5min。

冷却

豆浆煮沸后自然冷却，终温不低于84℃。

揭皮

豆浆煮熟后，注入成型平底锅，浆液深度3～6cm，温度82±2℃。每隔15min揭皮一次。

沥浆、凉晒

揭皮后腐竹置于平底锅上方沥浆，沥浆后置于通风的专用场地凉晒。

烘干

凉晒后腐竹推进烘房烘干，时间一般为7h，最高温度＜80℃。

要求

原辅料要求

大豆

按GB1352标准的规定执行。

水质

高安境内锦河沿岸深井水（井深-20米以下），水质符合GB 5749要求。

感官要求

感官要求应符合表1规定。

表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
|  | 优 级 | 一 级 |
| 色 泽 | 色泽淡黄，光泽鲜亮 | 浅黄色、色泽光亮 |
| 组织形态 | 呈细条状，支条均匀，条内空心，质地细腻，无短条及碎块，无虫蛀现象。 | 呈细条状，支条基本均匀，条内空心，韧性较好，无短条及石膏像块，无虫蛀现象。 |
| 气味和滋味 | 具有本品应有滋味，无异味、无酸味、无霉味。 |
| 杂 质 | 无可见的外来杂质。 |
| 烹调性能 | 常温下凉水浸泡6小时无混浊，韧性好，煮熟后有咬劲，久煮不糊。 |

理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
|  | 优级 | 一级 |
| 蛋白质,% ≥ | 45 | 40 |
| 脂肪,% ≥ | 25 | 21 |
| 水份,% ≤ | 9 | 9 |

卫生指标

卫生指标应符合表3的规定。

表3  卫生指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 次硫酸氢钠·甲醛 | 不得检出 |
| 总砷（以As计）（mg/kg ） ≤ | 0.5 |
| 铅（Pb）（mg/kg ） ≤ | 1.0 |
| 黄曲霉毒素B1（μg/kg） ≤ | 5.0 |
| 二氧化硫残留量（g/kg） ≤ | 0.2 |
| 食品添加剂 | 应符合GB2760标准规定 |

净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

试验方法

感官

色泽、组织形态、杂质通过目测，气味、滋味通过鼻嗅和品尝进行检验，用水煮沸，检验其烹调性。

水份

按GB/T 5009.3的规定执行。

脂肪

按GB/T 5009.6的规定执行。

蛋白质

按GB/T 5009.5的规定执行。

砷

按GB/T 5009.11的规定执行。

铅

按GB/T 5009.12的规定执行。

次硫酸氢钠·甲醛

按国质检执［2002］183号文第三种方法执行。

黄曲霉毒素B1

按GB/T 18797的规定执行

二氧化硫残留量

按GB/T 5009.34的规定执行

净含量

按相应精度的计量器具进行测定。

检验规则

组批

产品以同一次投料并由同一班次生产，包装完好的同一品种的产品为一批次。

抽样

一批产品按装箱的上、中、下不同部位抽取1—2kg为样品，分为两份，一份送检，另一份留样，以便复检。

检验项目

产品应由本厂检验部门按本标准检验合格后方可出厂。感官要求和净含量为出厂检验项目，理化指标和卫生指标为型式检验项目，每半年至少检验一次。

判定规则

检验结果有不合格项时，加倍抽样，对不合格项进行复检。复检仍不合格的，则该批产品判为不合格产品。

标志、标签

标志

产品包装应标注地理标志保护产品专用标志，其标注办法按GB 17924中7章规定执行。

标签

产品销售包装标签应符合GB 7718和GB 28050的规定

包装、运输、贮存

包装

包装标志

包装上应标注储运图示标志，具体标注方法应符合GB/T 191的规定。

包装材料

包装材料应符合国家食品包装卫生要求的食品塑料薄膜袋包装。也可根据用户要求采用其他材料包装，其包装材料符合国家食品卫生标准要求。

包装要求

包装容器封口严密，不得破损泄漏。

运输

运输时应保持清洁、干燥，防雨、防潮、防挤压，严禁与有毒、有害、易污染的物品混装。

贮存

产品应在常温、干燥和有防潮、防鼠设施处贮存。贮存库房应清洁、干燥、通风良好。严禁与有毒、有害、有腐蚀性、易发霉、发潮、有异味的物品混存。

（规范性附录）
地理标志产品 高安腐竹地域范围

_________________________________