附件3:

1项机械行业标准修改通知单

JB/T 3300—2010 《平衡重式叉车  整机试验方法》

第1号修改单

①更改表2 标准4.2.2.3条表2更改为： 起升、前后倾次数 载荷状态 起升、前后倾斜动力限制 内燃叉车 蓄电池叉车 内燃叉车 蓄电池叉车 按载荷状态各10 按载荷状态各5 不超过试验载荷的50% 不超过相应发动机额定转速的50% 不超过相应油泵电动机在S3=15%下额定电流的60% 不超过试验载荷的75% 不超过相应发动机额定转速的75% 不超过相应油泵电动机在S3=15%下额定电流的80% 试验载荷 注： S3 — 电动机工作制。 ②更改公式 标准11.5.2条中最大爬坡度计算公式更改为： (20) 式中： —— 最大爬坡度，单位为（%）； －— 最大牵引力，单位为N； －— 叉车总质量（标准载荷状态），单位为kg 。