ICS 13.060.70

Z 16

DB61

陕西省地方标准

DB 61/ XXXXX—XXXX

水质 粪大肠菌群的测定 酶底物法

Water quality—Determination of fecal coliforms—Enzyme substrate method

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省质量技术监督局   发布

前  言

本标准由陕西省环境监测中心站提出。

本标准由陕西省环境保护厅提出归口。

本标准起草单位：陕西省环境监测中心站。

本标准主要起草人：许锋、张会强、刘敏、周弛、吴卫东、马文鹏、张秦铭、张炜、宁西翠、宋文斌、丁义志、白慧莉。

本标准由陕西省环境监测中心站负责解释。

本标准的附录A、B、C均为规范性附录。

本标准为首次发布。

水质 粪大肠菌群的测定 酶底物法

范围

本标准规定了水中粪大肠菌群测定的酶底物法的方法原理、分析步骤、结果计算等要求。

本标准适用于地表水、水源水、生活污水和废水中粪大肠菌群的测定。

当接种量为300 ml时，本方法的检出限为3 MPN/L；当接种量≤100 ml时，检出限为10 MPN/L。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

HJ/T 347-2007 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行）

HJ 755-2015 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法

GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标

HJ 493-2009 水质 样品的保存和管理技术规定

HJ 494-2009 水质 采样技术指导

术语和定义

酶底物法（enzyme substrate method）

粪大肠菌群（fecal coliforms）在选择性培养基上培养能产生β-半乳糖苷酶（β-D-galactosidase），该酶可以分解色源底物释放出显色基团，通过颜色变化进行定性，通过MPN法进行定量。

粪大肠菌群（fecal coliforms）

粪大肠菌群，又称耐热大肠菌群（thermotolerant coliforms）。是指在44.5 ℃下培养24 h，能产生β-半乳糖苷酶（β-D-galactosidase）,分解选择性培养基中的邻硝基苯-β-D-吡喃半乳糖苷（ONPG）生成黄色的邻硝基苯酚的肠杆菌科细菌。

最大可能数（most probable number,MPN）

最大可能数，是基于统计学理论间接估计水体中大肠杆菌密度和卫生质量的一种方法。根据一定体积不同稀释度的样品经培养后产生的目标细菌的阳性数，查统计学推算的MPN表，估算出一定体积样品中目标细菌的最大可能数。

方法原理

根据水样污染的程度，选择接种量为300 ml或接种量≤100 ml两种方式接种水样。将接种好的取样瓶、试管或经封口的51或97孔定量孔板置于恒温培养箱中44.5 ℃±0.5 ℃下培养24 h±2 h。当细菌生长繁殖时，粪大肠菌群能产生特定的β-半乳糖苷酶，选择性分解培养基中邻硝基苯-β-D-吡喃半乳糖苷（ONPG）产生黄色的邻硝基苯酚（ONP）。当接种量为300 ml时，根据出现阳性的取样瓶数、试管数查MPN表（附表A）可得每升水样中粪大肠菌群数；当接种量≤100 ml时，根据51孔或97孔定量孔板的阳性孔格数查MPN表（附表B或C），再除以样品稀释度，计算水样中粪大肠菌群的浓度值。

试剂与材料

除非另有说明，所用试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682中规定的一级水。

培养基

选择市售商品化酶底物法试剂，或参照GB/T 5750.12-2006中规定的基本成分配制。每1000 ml培养基中所含基本成分见表1。

酶底物法培养基的基本成分

| 成分 | 分子式或缩写 | 含量 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸铵 | （NH4）2SO4 | 5.0 g |
| 硫酸锰 | MnSO4 | 0.5 mg |
| 硫酸锌 | ZnSO4 | 0.5 mg |
| 硫酸镁 | MgSO4 | 100 mg |
| 氯化钠 | NaCl | 10 g |
| 氯化钙 | CaCl2 | 50 mg |
| 亚硫酸钠 | Na2SO3 | 40 mg |
| 两性霉素B | Amphotericin B | 1 mg |
| 邻硝基苯-β-D-吡喃半乳糖苷 | ONPG | 500 mg |
| 4-甲基伞形酮-β-D-葡萄糖醛酸苷 | MUG | 75 mg |
| 茄属植物提取物 | Solanium萃取物 | 500 mg |
| N-2-羟乙基哌嗪-N-2-乙磺酸钠盐 | HEPES钠盐 | 5.3 g |
| N-2-羟乙基哌嗪-N-2-乙磺酸 | HEPES | 6.9 g |

硫代硫酸钠（Na2S2O3）

乙二胺四乙酸二钠（EDTA-Na2）

氯化钠（NaCl）

硫代硫酸钠溶液：ρ（Na2S2O3）＝0.10 g/ml。

称取硫代硫酸钠（5.2）10 g，适量水溶解，定容至100 ml，临用现配。

乙二胺四乙酸二钠（EDTA-Na2）溶液：ρ（C10H14N2O8Na2·2H2O）＝0.15 g/ml。

称取乙二胺四乙酸二钠（5.3）15 g，适量水溶解，定容至100 ml，摇匀，常温下可存放30 d。

无菌生理盐水:ρ(NaCl)=0.9%(m/v)

称取氯化钠（5.4）0.9 g，适量水溶解，定容至100 ml，经121 ℃高压蒸汽灭菌20 min，备用。

仪器与设备

采样瓶：500 ml棕色磨口玻璃瓶。

恒温培养箱：44.5 ℃±0.5 ℃。

高压蒸汽灭菌器：121 ℃、101.3 kpa。

冰箱：0 ℃～4 ℃。

程控定量封口机：带51孔和97孔胶托。

51孔和97孔定量孔板：无菌。

100 ml无菌取样瓶。

试管：Φ15 mm×150 mm，带透气胶塞。

标准阳性比色盘。

移液管：1 ml、10 ml，也可采用体积可调式移液器。

锥形瓶：500 ml。

量筒：100 ml

移液管、试管、量筒、采样瓶等均需要包扎，经121 ℃高压蒸汽灭菌20 min，备用。

样品

样品采集

与其他项目一同采样时，先单独采集微生物样品，采样瓶（6.1）不得用水样洗涤，按照无菌操作的要求采集水样于灭菌的采样瓶中。

采集江、河、湖、库等地表水时，可握住瓶子下部直接将带塞采样瓶插入水中，距水面约10 cm～15 cm处，瓶口朝水流方向，拔玻璃瓶塞，使水样灌入瓶内然后盖上瓶塞，将采样瓶从水中取出。如果没有水流，可握住瓶子水平前推。采样后瓶内要留足够的空间，一般采样量为采样瓶容量的80%左右，以便在实验室能充分振摇混合样品，获得具有代表性的样品。采好水样后，迅速盖好瓶盖并扎上无菌包装纸。

从龙头装置采集样品时，不要选用漏水的龙头，采水前将龙头打开至最大，放水3 min～5 min；然后将龙头关闭，用火焰灼烧约3 min灭菌，开足龙头，再放水1 min，以充分除去水管中的滞留杂质。采样时控制水流速度，小心接入瓶内。

采集地表水、废水样品及一定深度的水样时，可使用灭菌过的专用采样装置采样。在同一采样点进行分层采样时，应自上而下进行，以免不同层次的搅扰。

样品保存

样品在10 ℃以下冷藏运输，运输时间不超过6 h。实验室接样后不能立即展开检测的，应将样品放入0 ℃～4 ℃冰箱（6.4）保存，在2 h内检测。

干扰和消除

酸性样品，应在分析前按无菌操作要求调节样品pH值至7.0～8.0。在采样瓶灭菌前加入0.4 ml硫代硫酸钠溶液（5.5）以除去余氯对细菌的抑制作用；在采样瓶灭菌前加入1.2 ml乙二胺四乙酸二钠（EDTA-Na2）溶液（5.6）以除去重金属对细菌的抑制作用。

分析步骤

水样接种量

水样充分混匀后，根据水样污染的程度确定水样的接种量。

当接种量为300 ml时，定量范围为3 MPN/L～230 MPN/L；

当接种量≤100 ml时，采用51孔定量孔板（6.6）的定量范围为1 MPN/100 ml～200.5 MPN/100 ml；采用97孔定量孔板（6.6）的定量范围为1 MPN/100 ml～2419.6 MPN/100 ml。

水样的接种量可参考表2。

水样接种量参考表

| 水样类型 | 接种量（ml） |
| --- | --- |
|  | 300 | 100 | 10 | 1 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-7 |
| 水源水 | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖泊、水库 | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河水 |  |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |
| 生活污水 |  |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ |  |  |
| 工业废水 |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗机构排放污水（处理前） |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ |  |
| 医疗机构排放污水（处理后） |  |  |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  |  |
| 畜禽养殖业等排放废水 |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ |

接种

清洁水样

接种量为300 ml时，接种水样为2份100 ml和10份10 ml。

量取2份100 ml水样，分别加入2个100 ml无菌取样瓶（6.7）中，各加入2.7 g±0.5 g酶底物法试剂（5.1），充分混匀溶解；量取100 ml无菌生理盐水（5.7），加入2份2.7 g±0.5 g酶底物法试剂（5.1），充分混匀溶解，分装于10个无菌试管（6.13）中，每管含10 ml溶液。量取10份10 ml水样接种于上述10个含10 ml溶液的试管中，加塞密封。

受污染水样

接种量为100 ml

用无菌取样瓶（6.7）量取100 ml水样，加入2.7 g±0.5 g酶底物法试剂（5.1），充分混匀溶解，将溶解液倒入51孔或97孔定量孔板（6.6）中（根据水样污染程度选择合适的孔板），排除气泡后用程控定量封口机（6.5）进行封口。

接种量＜100 ml

用无菌取样瓶（6.7）量取一定体积水样或稀释水样，用无菌生理盐水（5.7）定容至刻度线，剩余操作按照8.2.2.1进行。

培养

将8.2.1和8.2.2中接种后的取样瓶、试管或孔板放入恒温培养箱中44.5 ℃±0.5 ℃培养24 h±2 h。

对照试验

空白试验

用无菌生理盐水（5.7）代替样品按照8.2和8.3进行测定。

阳性及阴性对照

粪大肠菌群测定的阳性菌株为大肠埃希氏菌（Escherichia.coli）,阴性菌株为产气肠杆菌（Enterobacter aerogenes）。

将上述标准菌株均制成300～3000 个/ml的菌悬液，取适量后按照8.2.2.2进行接种，按8.3培养后，大肠埃希氏菌呈现阳性反应；产气肠杆菌呈现阴性反应。

结果判读

取样瓶、试管或孔板经培养后，对照阳性比色盘（6.9），水样变黄判断为粪大肠菌群阳性。记录取样瓶、试管阳性个数，51孔定量孔板（6.6）记录大孔阳性数，97孔定量孔板（6.6）分别记录大孔和小孔阳性数。

结果计算与表示

结果计算

接种量为300 ml

根据8.5中取样瓶和试管阳性个数，查MPN表（附表A）可得每升水样中粪大肠菌群数。

接种量≤100 ml

根据8.5中51孔定量孔板阳性数，查51孔MPN表（附表B）；根据8.5中97孔定量孔板大孔和小孔的阳性数，查97孔MPN表（附表C）；再根据样品的稀释度，按公式（1）换算为每1L水样中粪大肠菌群的浓度。

（1）

式中：C—每升水样中粪大肠菌群数，MPN/L；

MPN值—查51孔或97孔MPN表所得数，MPN/100 ml；

10—将MPN/100 ml转换为MPN/L；

f—接种样品的稀释度。

结果表示

测定结果保留二位有效数字，大于等于100时以科学计数法表示，单位为MPN/L。

精密度和准确度

微生物检测数据为偏态分布，按其统计分析要求，其检测结果全部经对数（以10为底）转换后进行以下分析。

精密度

6家实验室分别对低浓度（103MPN/L）、中浓度（105MPN/L）、高浓度（107MPN/L）的实际样品,进行粪大肠菌群的测定。实验室内的相对标准偏差范围分别为：0.8%～2.6%、1.1%～2.0%、0.7%～1.0%；实验室间的相对标准偏差范围分别为：2.6%、0.8%、0.6%；重复性限为0.17、0.20、0.17；再现性限为2.4、2.6、2.5。

准确度

6家合格实验室分别对有证标样（1000 MPN/L）进行测定，实验室内的相对误差范围为：-0.74%～0.00%，相对误差的最终值为：-0.37%±0.37%。

质量保证和质量控制

每批样品按8.4进行空白试验。

每批培养基按8.4须使用有证标准菌株进行阳性、阴性对照试验（见表3）。

尽量选用市售商品化培养基，以减少配制中产生的误差。

按照质控要求，定期使用有证标准样品/标准样品进行质量控制。

表3 阳性、阴性对照菌株信息表

| 菌株名称 | 英文名 | 菌株来源编号 |
| --- | --- | --- |
| 大肠埃希氏菌 | Escherichia coli | CICC 24176 |
| 产气肠杆菌 | Enterobacter aerogenes | CICC10293或ATCC 13048 |

废物处理

使用后的器皿及废弃物须经121 ℃高压蒸汽灭菌20 min，器皿方可清洗，废弃物作为一般废物处置。

（规范性附录）
粪大肠菌群检数表（接种水样2份100 ml、10份10 ml、总量300 ml）

| 10 ml水样的阳性管数 | 100ml水样的阳性瓶数 |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 |
|  | 1 L水样中粪大肠菌群数 | 1 L水样中粪大肠菌群数 | 1 L水样中粪大肠菌群数 |
| 0 | ＜3 | 4 | 11 |
| 1 | 3 | 8 | 18 |
| 2 | 7 | 13 | 27 |
| 3 | 11 | 18 | 38 |
| 4 | 14 | 24 | 52 |
| 5 | 18 | 30 | 70 |
| 6 | 22 | 36 | 92 |
| 7 | 27 | 43 | 120 |
| 8 | 31 | 51 | 161 |
| 9 | 36 | 60 | 230 |
| 10 | 40 | 69 | ＞230 |

（规范性附录）
51孔定量孔板MPN表（每100 ml水样）

| 阳性孔数 | MPN值 | 95%可信范围下限 | 95%可信范围上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ＜1 | 0.0 | 3.7 |
| 1 | 1.0 | 0.3 | 5.6 |
| 2 | 2.0 | 0.6 | 7.3 |
| 3 | 3.1 | 1.1 | 9.0 |
| 4 | 4.2 | 1.7 | 10.7 |
| 5 | 5.3 | 2.3 | 12.3 |
| 6 | 6.4 | 3.0 | 13.9 |
| 7 | 7.5 | 3.7 | 15.5 |
| 8 | 8.7 | 4.5 | 17.1 |
| 9 | 9.9 | 5.3 | 18.8 |
| 10 | 11.1 | 6.1 | 20.5 |
| 11 | 12.4 | 7.0 | 22.1 |
| 12 | 13.7 | 7.9 | 23.9 |
| 13 | 15.0 | 8.8 | 25.7 |
| 14 | 16.4 | 9.8 | 27.5 |
| 15 | 17.8 | 10.8 | 29.4 |
| 16 | 19.2 | 11.9 | 31.3 |
| 17 | 20.7 | 13.0 | 33.3 |
| 18 | 22.2 | 14.1 | 35.2 |
| 19 | 23.8 | 15.3 | 37.3 |
| 20 | 25.4 | 16.5 | 39.4 |
| 21 | 27.1 | 17.7 | 41.6 |
| 22 | 28.8 | 19.0 | 43.9 |
| 23 | 30.6 | 20.4 | 46.3 |
| 24 | 32.4 | 21.8 | 48.7 |
| 25 | 34.4 | 23.3 | 51.2 |
| 26 | 36.4 | 24.7 | 53.9 |
| 27 | 38.4 | 26.4 | 56.6 |
| 28 | 40.6 | 28.0 | 59.5 |
| 29 | 42.9 | 29.7 | 62.5 |
| 30 | 45.3 | 31.5 | 65.6 |
| 31 | 47.8 | 33.4 | 69.0 |
| 32 | 50.4 | 35.4 | 72.5 |
| 33 | 53.1 | 37.5 | 76.2 |
| 34 | 56.0 | 39.7 | 80.1 |
| 35 | 59.1 | 42.0 | 84.4 |
| 36 | 62.4 | 44.6 | 88.8 |
| 37 | 65.9 | 47.2 | 93.7 |
| 38 | 69.7 | 50.0 | 99.0 |
| 39 | 73.8 | 53.1 | 104.8 |
| 40 | 78.2 | 56.4 | 111.2 |
| 41 | 83.1 | 59.9 | 118.3 |
| 42 | 88.5 | 63.9 | 126.2 |
| 43 | 94.5 | 68.2 | 135.4 |
| 44 | 101.3 | 73.1 | 146.0 |
| 45 | 109.1 | 78.6 | 158.7 |
| 46 | 118.4 | 85.0 | 174.5 |
| 47 | 129.8 | 92.7 | 195.0 |
| 48 | 144.5 | 102.3 | 224.1 |
| 49 | 165.2 | 115.2 | 272.2 |
| 50 | 200.5 | 135.8 | 387.6 |
| 51 | ＞200.5 | 146.1 | — |

（规范性附录）
97孔定量孔板MPN表（每100 ml水样）

| 大孔ａ | 小孔ａ |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0 | ＜1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.1 | 15.1 | 16.1 |
| 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.3 |
| 2 | 2.0 | 3.0 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.3 | 14.3 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 18.5 |
| 3 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.3 | 12.4 | 13.4 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.6 | 18.6 | 19.7 |
| 4 | 4.1 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.3 | 9.3 | 10.4 | 11.4 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 15.6 | 16.7 | 17.8 | 18.8 | 19.9 | 21.0 |
| 5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 12.6 | 13.7 | 14.7 | 15.8 | 16.9 | 17.9 | 19.0 | 20.1 | 21.2 | 22.2 |
| 6 | 6.3 | 7.4 | 8.4 | 9.5 | 10.6 | 11.6 | 12.7 | 13.8 | 14.9 | 16.0 | 17.0 | 18.1 | 19.2 | 20.3 | 21.4 | 22.5 | 23.6 |
| 7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.7 | 11.8 | 12.8 | 13.9 | 15.0 | 16.1 | 17.2 | 18.3 | 19.4 | 20.5 | 21.6 | 22.7 | 23.8 | 24.9 |
| 8 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 11.9 | 13.0 | 14.1 | 15.2 | 16.3 | 17.4 | 18.5 | 19.6 | 20.7 | 21.8 | 22.9 | 24.1 | 25.2 | 26.3 |
| 9 | 9.8 | 10.9 | 12.0 | 13.1 | 14.2 | 15.3 | 16.4 | 17.6 | 18.7 | 19.8 | 20.9 | 22.0 | 23.2 | 24.3 | 25.4 | 26.6 | 27.7 |
| 10 | 11.0 | 12.1 | 13.2 | 14.4 | 15.5 | 16.6 | 17.7 | 18.9 | 20.0 | 21.1 | 22.3 | 23.4 | 24.6 | 25.7 | 26.9 | 28.0 | 29.2 |
| 11 | 12.2 | 13.4 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 17.9 | 19.1 | 20.2 | 21.4 | 22.5 | 23.7 | 24.8 | 26.0 | 27.2 | 28.3 | 29.5 | 30.7 |
| 12 | 13.5 | 14.6 | 15.8 | 16.9 | 18.1 | 19.3 | 20.4 | 21.6 | 22.8 | 23.9 | 25.1 | 26.3 | 27.5 | 28.6 | 29.8 | 31.0 | 32.2 |
| 13 | 14.8 | 16.0 | 17.1 | 18.3 | 19.5 | 20.6 | 21.8 | 23.0 | 24.2 | 25.4 | 26.6 | 27.8 | 29.0 | 30.2 | 31.4 | 32.6 | 33.8 |
| 14 | 16.1 | 17.3 | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 22.1 | 23.3 | 24.5 | 25.7 | 26.9 | 28.1 | 29.3 | 30.5 | 31.7 | 33.0 | 34.2 | 35.4 |
| 15 | 17.5 | 18.7 | 19.9 | 21.1 | 22.3 | 23.5 | 24.7 | 25.9 | 27.2 | 28.4 | 29.6 | 30.9 | 32.1 | 33.3 | 34.6 | 35.8 | 37.1 |
| 16 | 18.9 | 20.1 | 21.3 | 22.6 | 23.8 | 25.0 | 26.2 | 27.5 | 28.7 | 30.0 | 31.2 | 32.5 | 33.7 | 35.0 | 36.3 | 37.5 | 38.8 |
| 17 | 20.3 | 21.6 | 22.8 | 24.1 | 25.3 | 26.6 | 27.8 | 29.1 | 30.3 | 31.6 | 32.9 | 34.1 | 35.4 | 36.7 | 38.0 | 39.3 | 40.6 |
| 18 | 21.8 | 23.1 | 24.3 | 25.6 | 26.9 | 28.1 | 29.4 | 30.7 | 32.0 | 33.3 | 34.6 | 35.9 | 37.2 | 38.5 | 39.8 | 41.1 | 42.4 |
| 19 | 23.3 | 24.6 | 25.9 | 27.2 | 28.5 | 29.8 | 31.1 | 32.4 | 33.7 | 35.0 | 36.3 | 37.6 | 39.0 | 40.3 | 41.6 | 43.0 | 44.3 |
| 20 | 24.9 | 26.2 | 27.5 | 28.8 | 30.1 | 31.5 | 32.8 | 34.1 | 35.4 | 36.8 | 38.1 | 39.5 | 40.8 | 42.2 | 43.6 | 44.9 | 46.3 |
| 21 | 26.5 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33.2 | 34.5 | 35.9 | 37.3 | 38.6 | 40.0 | 41.4 | 42.8 | 44.1 | 45.5 | 46.9 | 48.4 |
| 22 | 28.2 | 29.5 | 30.9 | 32.3 | 33.6 | 35.0 | 36.4 | 37.7 | 39.1 | 40.5 | 41.9 | 43.3 | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.5 |
| 23 | 29.9 | 31.3 | 32.7 | 34.1 | 35.5 | 36.8 | 38.3 | 39.7 | 41.1 | 42.5 | 43.9 | 45.4 | 46.8 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.7 |
| 24 | 31.7 | 33.1 | 34.5 | 35.9 | 37.3 | 38.8 | 40.2 | 41.7 | 43.1 | 44.6 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 55.0 |
| 25 | 33.6 | 35.0 | 36.4 | 37.9 | 39.3 | 40.8 | 42.2 | 43.7 | 45.2 | 46.7 | 48.2 | 49.7 | 51.2 | 52.7 | 54.3 | 55.8 | 57.3 |
| 26 | 35.5 | 36.9 | 38.4 | 39.9 | 41.4 | 42.8 | 44.3 | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 52.0 | 53.5 | 55.1 | 56.7 | 58.2 | 59.8 |
| 27 | 37.4 | 38.9 | 40.4 | 42.0 | 43.5 | 45.0 | 46.5 | 48.1 | 49.6 | 51.2 | 52.8 | 54.4 | 56.0 | 57.6 | 59.2 | 60.8 | 62.4 |
| 28 | 39.5 | 41.0 | 42.6 | 44.1 | 45.7 | 47.3 | 48.8 | 50.4 | 52.0 | 53.6 | 55.2 | 56.9 | 58.5 | 60.2 | 61.8 | 63.5 | 65.2 |
| 29 | 41.7 | 43.2 | 44.8 | 46.4 | 48.0 | 49.6 | 51.2 | 52.8 | 54.5 | 56.1 | 57.8 | 59.5 | 61.2 | 62.9 | 64.6 | 66.3 | 68.0 |
| 30 | 43.9 | 45.5 | 47.1 | 48.7 | 50.4 | 52.0 | 53.7 | 55.4 | 57.1 | 58.8 | 60.5 | 62.2 | 64.0 | 65.7 | 67.5 | 69.3 | 71.0 |
| 31 | 46.2 | 47.9 | 49.5 | 51.2 | 52.9 | 54.6 | 56.3 | 58.1 | 59.8 | 61.6 | 63.3 | 65.1 | 66.9 | 68.7 | 70.5 | 72.4 | 74.2 |
| 32 | 48.7 | 50.4 | 52.1 | 53.8 | 55.6 | 57.3 | 59.1 | 60.9 | 62.7 | 64.5 | 66.3 | 68.2 | 70.0 | 71.9 | 73.8 | 75.7 | 77.6 |
| 33 | 51.2 | 53.0 | 54.8 | 56.5 | 58.3 | 60.2 | 62.0 | 63.8 | 65.7 | 67.6 | 69.5 | 71.4 | 73.3 | 75.2 | 77.2 | 79.2 | 81.2 |
| 34 | 53.9 | 55.7 | 57.6 | 59.4 | 61.3 | 63.1 | 65.0 | 67.0 | 68.9 | 70.8 | 72.8 | 74.8 | 76.8 | 78.8 | 80.8 | 82.9 | 85.0 |
| 35 | 56.8 | 58.6 | 60.5 | 62.4 | 64.4 | 66.3 | 68.3 | 70.3 | 72.3 | 74.3 | 76.3 | 78.4 | 80.5 | 82.6 | 84.7 | 86.9 | 89.1 |
| 36 | 59.8 | 61.7 | 63.7 | 65.7 | 67.7 | 69.7 | 71.7 | 73.8 | 75.9 | 78.0 | 80.1 | 82.3 | 84.5 | 86.7 | 88.9 | 91.2 | 93.5 |
| 37 | 62.9 | 65.0 | 67.0 | 69.1 | 71.2 | 73.3 | 75.4 | 77.6 | 79.8 | 82.0 | 84.2 | 86.5 | 88.8 | 91.1 | 93.4 | 95.8 | 98.2 |
| 38 | 66.3 | 68.4 | 70.6 | 72.7 | 74.9 | 77.1 | 79.4 | 81.6 | 83.9 | 86.2 | 88.6 | 91.0 | 93.4 | 95.8 | 98.3 | 100.8 | 103.4 |
| 39 | 70.0 | 72.2 | 74.4 | 76.7 | 78.9 | 81.3 | 83.6 | 86.0 | 88.4 | 90.9 | 93.4 | 95.9 | 98.4 | 101.0 | 103.6 | 106.3 | 109.0 |
| 40 | 73.8 | 76.2 | 78.5 | 80.9 | 83.3 | 85.7 | 88.2 | 90.8 | 93.3 | 95.9 | 98.5 | 101.2 | 103.9 | 106.7 | 109.5 | 112.4 | 115.3 |
| 41 | 78.0 | 80.5 | 83.0 | 85.5 | 88.0 | 90.6 | 93.3 | 95.9 | 98.7 | 101.4 | 104.3 | 107.1 | 110.0 | 113.0 | 116.0 | 119.1 | 122.2 |
| 42 | 82.6 | 85.2 | 87.8 | 90.5 | 93.2 | 96.0 | 98.8 | 101.7 | 104.6 | 107.6 | 110.6 | 113.7 | 116.9 | 120.1 | 123.4 | 126.7 | 130.1 |
| 43 | 87.6 | 90.4 | 93.2 | 96.0 | 99.0 | 101.9 | 105.0 | 108.1 | 111.2 | 114.5 | 117.8 | 121.1 | 124.6 | 128.1 | 131.7 | 135.4 | 139.1 |
| 44 | 93.1 | 96.1 | 99.1 | 102.2 | 105.4 | 108.6 | 111.9 | 115.3 | 118.7 | 122.3 | 125.9 | 129.6 | 133.4 | 137.4 | 141.4 | 145.5 | 149.7 |
| 45 | 99.3 | 102.5 | 105.8 | 109.2 | 112.6 | 116.2 | 119.8 | 123.6 | 127.4 | 131.4 | 135.4 | 139.6 | 143.9 | 148.3 | 152.9 | 157.6 | 162.4 |
| 46 | 106.3 | 109.8 | 113.4 | 117.2 | 121.0 | 125.0 | 129.1 | 133.3 | 137.6 | 142.1 | 146.7 | 151.5 | 156.5 | 161.6 | 167.0 | 172.5 | 178.2 |
| 47 | 114.3 | 118.3 | 122.4 | 126.6 | 130.9 | 135.4 | 140.1 | 145.0 | 150.0 | 155.3 | 160.7 | 166.4 | 172.3 | 178.5 | 185.0 | 191.8 | 198.9 |
| 48 | 123.9 | 128.4 | 133.1 | 137.9 | 143.0 | 148.3 | 153.9 | 159.7 | 165.8 | 172.2 | 178.9 | 186.0 | 193.5 | 201.4 | 209.8 | 218.7 | 228.2 |
| 49 | 135.5 | 140.8 | 146.4 | 152.3 | 158.5 | 165.0 | 172.0 | 179.3 | 187.2 | 195.6 | 204.6 | 214.3 | 224.7 | 235.9 | 248.1 | 261.3 | 275.5 |

续表1

| 大孔ａ | 小孔ａ |
| --- | --- |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 0 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.2 | 21.2 | 22.2 | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 26.4 | 27.4 | 28.4 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.6 | 33.6 |
| 1 | 18.3 | 19.3 | 20.4 | 21.4 | 22.4 | 23.5 | 24.5 | 25.6 | 26.6 | 27.7 | 28.7 | 29.8 | 30.8 | 31.9 | 32.9 | 34.0 | 35.0 |
| 2 | 19.5 | 20.6 | 21.6 | 22.7 | 23.7 | 24.8 | 25.8 | 26.9 | 27.9 | 29.0 | 30.0 | 31.1 | 32.2 | 33.2 | 34.3 | 35.4 | 36.5 |
| 3 | 20.8 | 21.8 | 22.9 | 23.9 | 25.0 | 26.1 | 27.1 | 28.2 | 29.3 | 30.4 | 31.4 | 32.5 | 33.6 | 34.7 | 35.8 | 36.8 | 37.9 |
| 4 | 22.0 | 23.1 | 24.2 | 25.3 | 26.3 | 27.4 | 28.5 | 29.6 | 30.7 | 31.8 | 32.8 | 33.9 | 35.0 | 36.1 | 37.2 | 38.3 | 39.4 |
| 5 | 23.3 | 24.4 | 25.5 | 26.6 | 27.7 | 28.8 | 29.9 | 31.0 | 32.1 | 33.2 | 34.3 | 35.4 | 36.5 | 37.6 | 38.7 | 39.9 | 41.0 |
| 6 | 24.7 | 25.8 | 26.9 | 28.0 | 29.1 | 30.2 | 31.3 | 32.4 | 33.5 | 34.7 | 35.8 | 36.9 | 38.0 | 39.2 | 40.3 | 41.4 | 42.6 |
| 7 | 26.0 | 27.1 | 28.3 | 29.4 | 30.5 | 31.6 | 32.8 | 33.9 | 35.0 | 36.2 | 37.3 | 38.4 | 39.6 | 40.7 | 41.9 | 43.0 | 44.2 |
| 8 | 27.4 | 28.6 | 29.7 | 30.8 | 32.0 | 33.1 | 34.3 | 35.4 | 36.6 | 37.7 | 38.9 | 40.0 | 41.2 | 42.3 | 43.5 | 44.7 | 45.9 |
| 9 | 28.9 | 30.0 | 31.2 | 32.3 | 33.5 | 34.6 | 35.8 | 37.0 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.6 | 42.8 | 44.0 | 45.2 | 46.4 | 47.6 |
| 10 | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.8 | 35.0 | 36.2 | 37.4 | 38.6 | 39.7 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.5 | 45.7 | 46.9 | 48.1 | 49.3 |
| 11 | 31.9 | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.6 | 37.8 | 39.0 | 40.2 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45.0 | 46.3 | 47.5 | 48.7 | 49.9 | 51.2 |
| 12 | 33.4 | 34.6 | 35.8 | 37.0 | 38.2 | 39.5 | 40.7 | 41.9 | 43.1 | 44.3 | 45.6 | 46.8 | 48.1 | 49.3 | 50.6 | 51.8 | 53.1 |
| 13 | 35.0 | 36.2 | 37.5 | 38.7 | 39.9 | 41.2 | 42.4 | 43.6 | 44.9 | 46.1 | 47.4 | 48.6 | 49.9 | 51.2 | 52.5 | 53.7 | 55.0 |
| 14 | 36.7 | 37.9 | 39.1 | 40.4 | 41.6 | 42.9 | 44.2 | 45.4 | 46.7 | 48.0 | 49.3 | 50.5 | 51.8 | 53.1 | 54.4 | 55.7 | 57.0 |
| 15 | 38.4 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.3 | 48.6 | 49.9 | 51.2 | 52.5 | 53.8 | 55.1 | 56.4 | 57.8 | 59.1 |
| 16 | 40.1 | 41.4 | 42.7 | 44.0 | 45.3 | 46.6 | 47.9 | 49.2 | 50.5 | 51.8 | 53.2 | 54.5 | 55.8 | 57.2 | 58.5 | 59.9 | 61.2 |
| 17 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.5 | 49.8 | 51.2 | 52.5 | 53.9 | 55.2 | 56.6 | 58.0 | 59.3 | 60.7 | 62.1 | 63.5 |
| 18 | 43.8 | 45.1 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 | 51.9 | 53.2 | 54.6 | 56.0 | 57.4 | 58.8 | 60.2 | 61.6 | 63.0 | 64.4 | 65.8 |
| 19 | 45.7 | 47.1 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.6 | 54.0 | 55.4 | 56.8 | 58.2 | 59.6 | 61.0 | 62.4 | 63.9 | 65.3 | 66.8 | 68.2 |
| 20 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 | 53.3 | 54.7 | 56.1 | 57.6 | 59.0 | 60.4 | 61.9 | 63.3 | 64.8 | 66.3 | 67.7 | 69.2 | 70.7 |
| 21 | 49.8 | 51.2 | 52.6 | 54.1 | 55.5 | 56.9 | 58.4 | 59.9 | 61.3 | 62.8 | 64.3 | 65.8 | 67.3 | 68.8 | 70.3 | 71.8 | 73.3 |
| 22 | 51.9 | 53.4 | 54.8 | 56.3 | 57.8 | 59.3 | 60.8 | 62.3 | 63.8 | 65.3 | 66.8 | 68.3 | 69.8 | 71.4 | 72.9 | 74.5 | 76.1 |
| 23 | 54.2 | 55.6 | 57.1 | 58.6 | 60.2 | 61.7 | 63.2 | 64.7 | 66.3 | 67.8 | 69.4 | 71.0 | 72.5 | 74.1 | 75.7 | 77.3 | 78.9 |
| 24 | 56.5 | 58.0 | 59.5 | 61.1 | 62.6 | 64.2 | 65.8 | 67.3 | 68.9 | 70.5 | 72.1 | 73.7 | 75.3 | 77.0 | 78.6 | 80.3 | 81.9 |
| 25 | 58.9 | 60.5 | 62.0 | 63.6 | 65.2 | 66.8 | 68.4 | 70.0 | 71.7 | 73.3 | 75.0 | 76.6 | 78.3 | 80.0 | 81.7 | 83.3 | 85.1 |
| 26 | 61.4 | 63.0 | 64.7 | 66.3 | 67.9 | 69.6 | 71.2 | 72.9 | 74.6 | 76.3 | 78.0 | 79.7 | 81.4 | 83.1 | 84.8 | 86.6 | 88.4 |
| 27 | 64.1 | 65.7 | 67.4 | 69.1 | 70.8 | 72.5 | 74.2 | 75.9 | 77.6 | 79.4 | 81.1 | 82.9 | 84.6 | 86.4 | 88.2 | 90.0 | 91.9 |
| 28 | 66.9 | 68.6 | 70.3 | 72.0 | 73.7 | 75.5 | 77.3 | 79.0 | 80.8 | 82.6 | 84.4 | 86.3 | 88.1 | 89.9 | 91.8 | 93.7 | 95.6 |
| 29 | 69.8 | 71.5 | 73.3 | 75.1 | 76.9 | 78.7 | 80.5 | 82.4 | 84.2 | 86.1 | 87.9 | 89.8 | 91.7 | 93.7 | 95.6 | 97.5 | 99.5 |
| 30 | 72.9 | 74.7 | 76.5 | 78.3 | 80.2 | 82.1 | 84.0 | 85.9 | 87.8 | 89.7 | 91.7 | 93.6 | 95.6 | 97.6 | 99.6 | 101.6 | 103.7 |
| 31 | 76.1 | 78.0 | 79.9 | 81.8 | 83.7 | 85.7 | 87.6 | 89.6 | 91.6 | 93.6 | 95.6 | 97.7 | 99.7 | 101.8 | 103.9 | 106.0 | 108.2 |
| 32 | 79.5 | 81.5 | 83.5 | 85.4 | 87.5 | 89.5 | 91.5 | 93.6 | 95.7 | 97.8 | 99.9 | 102.0 | 104.2 | 106.3 | 108.5 | 110.7 | 113.0 |
| 33 | 83.2 | 85.2 | 87.3 | 89.3 | 91.4 | 93.6 | 95.7 | 97.8 | 100.0 | 102.2 | 104.4 | 106.6 | 108.9 | 111.2 | 113.5 | 115.8 | 118.2 |
| 34 | 87.1 | 89.2 | 91.4 | 93.5 | 95.7 | 97.9 | 100.2 | 102.4 | 104.7 | 107.0 | 109.3 | 111.7 | 114.0 | 116.4 | 118.9 | 121.3 | 123.8 |
| 35 | 91.3 | 93.5 | 95.7 | 98.0 | 100.3 | 102.6 | 105.0 | 107.3 | 109.7 | 112.2 | 114.6 | 117.1 | 119.6 | 122.2 | 124.7 | 127.3 | 129.9 |
| 36 | 95.8 | 98.1 | 100.5 | 102.9 | 105.3 | 107.7 | 110.2 | 112.7 | 115.2 | 117.8 | 120.4 | 123.0 | 125.7 | 128.4 | 131.1 | 133.9 | 136.7 |
| 37 | 100.6 | 103.1 | 105.6 | 108.1 | 110.7 | 113.3 | 115.9 | 118.6 | 121.3 | 124.0 | 126.8 | 129.6 | 132.4 | 135.3 | 138.2 | 141.2 | 144.2 |
| 38 | 105.9 | 108.6 | 111.2 | 113.9 | 116.6 | 119.4 | 122.2 | 125.0 | 127.9 | 130.8 | 133.8 | 136.8 | 139.9 | 143.0 | 146.2 | 149.4 | 152.6 |
| 39 | 111.8 | 114.6 | 117.4 | 120.3 | 123.2 | 126.1 | 129.2 | 132.2 | 135.3 | 138.5 | 141.7 | 145.0 | 148.3 | 151.7 | 155.1 | 158.6 | 162.1 |
| 40 | 118.2 | 121.2 | 124.3 | 127.4 | 130.5 | 133.7 | 137.0 | 140.3 | 143.7 | 147.1 | 150.6 | 154.2 | 157.8 | 161.5 | 165.3 | 169.1 | 173.0 |
| 41 | 125.4 | 128.7 | 132.0 | 135.4 | 138.8 | 142.3 | 145.9 | 149.5 | 153.2 | 157.0 | 160.9 | 164.8 | 168.9 | 173.0 | 177.2 | 181.5 | 185.8 |
| 42 | 133.6 | 137.2 | 140.8 | 144.5 | 148.3 | 152.2 | 156.1 | 160.2 | 164.3 | 168.6 | 172.9 | 177.3 | 181.9 | 186.5 | 191.3 | 196.1 | 201.1 |
| 43 | 143.0 | 147.0 | 151.0 | 155.2 | 159.4 | 163.8 | 168.2 | 172.8 | 177.5 | 182.3 | 187.3 | 192.4 | 197.6 | 202.9 | 208.4 | 214.0 | 219.8 |
| 44 | 154.1 | 158.5 | 163.1 | 167.9 | 172.7 | 177.7 | 182.9 | 188.2 | 193.6 | 199.3 | 205.1 | 211.0 | 217.2 | 223.5 | 230.0 | 236.7 | 243.6 |
| 45 | 167.4 | 172.6 | 178.0 | 183.5 | 189.2 | 195.1 | 201.2 | 207.5 | 214.1 | 220.9 | 227.9 | 235.2 | 242.7 | 250.4 | 258.4 | 266.7 | 275.3 |
| 46 | 184.2 | 190.4 | 196.8 | 203.5 | 210.5 | 217.8 | 225.4 | 233.3 | 241.5 | 250.0 | 258.9 | 268.2 | 277.8 | 287.8 | 298.1 | 308.8 | 319.9 |
| 47 | 206.4 | 214.2 | 222.4 | 231.0 | 240.0 | 249.5 | 259.5 | 270.0 | 280.9 | 292.4 | 304.4 | 316.9 | 330.0 | 343.6 | 357.8 | 372.5 | 387.7 |
| 48 | 238.2 | 248.9 | 260.3 | 272.3 | 285.1 | 298.7 | 313.0 | 328.2 | 344.1 | 360.9 | 378.4 | 396.8 | 416.0 | 436.0 | 456.9 | 478.6 | 501.2 |
| 49 | 290.9 | 307.6 | 325.5 | 344.8 | 365.4 | 387.3 | 410.6 | 435.2 | 461.1 | 488.4 | 517.2 | 547.5 | 579.4 | 613.1 | 648.8 | 686.7 | 727.0 |

续表2

| 大孔ａ | 小孔ａ |
| --- | --- |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 0 | 34.7 | 35.7 | 36.8 | 37.8 | 38.9 | 40.0 | 41.0 | 42.1 | 43.1 | 44.2 | 45.3 | 46.3 | 47.4 | 48.5 | 49.5 |
| 1 | 36.1 | 37.2 | 38.2 | 39.3 | 40.4 | 41.4 | 42.5 | 43.6 | 44.7 | 45.7 | 46.8 | 47.9 | 49.0 | 50.1 | 51.2 |
| 2 | 37.5 | 38.6 | 39.7 | 40.8 | 41.9 | 43.0 | 44.0 | 45.1 | 46.2 | 47.3 | 48.4 | 49.5 | 50.6 | 51.7 | 52.8 |
| 3 | 39.0 | 40.1 | 41.2 | 42.3 | 43.4 | 44.5 | 45.6 | 46.7 | 47.8 | 48.9 | 50.0 | 51.2 | 52.3 | 53.4 | 54.5 |
| 4 | 40.5 | 41.6 | 42.8 | 43.9 | 45.0 | 46.1 | 47.2 | 48.3 | 49.5 | 50.6 | 51.7 | 52.9 | 54.0 | 55.1 | 56.3 |
| 5 | 42.1 | 43.2 | 44.4 | 45.5 | 46.6 | 47.7 | 48.9 | 50.0 | 51.2 | 52.3 | 53.5 | 54.6 | 55.8 | 56.9 | 58.1 |
| 6 | 43.7 | 44.8 | 46.0 | 47.1 | 48.3 | 49.4 | 50.6 | 51.7 | 52.9 | 54.1 | 55.2 | 56.4 | 57.6 | 58.7 | 59.9 |
| 7 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 48.8 | 50.0 | 51.2 | 52.3 | 53.5 | 54.7 | 55.9 | 57.1 | 58.3 | 59.4 | 60.6 | 61.8 |
| 8 | 47.0 | 48.2 | 49.4 | 50.6 | 51.8 | 53.0 | 54.1 | 55.3 | 56.5 | 57.7 | 59.0 | 60.2 | 61.4 | 62.6 | 63.8 |
| 9 | 48.8 | 50.0 | 51.2 | 52.4 | 53.6 | 54.8 | 56.0 | 57.2 | 58.4 | 59.7 | 60.9 | 62.1 | 63.4 | 64.6 | 65.8 |
| 10 | 50.6 | 51.8 | 53.0 | 54.2 | 55.5 | 56.7 | 57.9 | 59.2 | 60.4 | 61.7 | 62.9 | 64.2 | 65.4 | 66.7 | 67.9 |
| 11 | 52.4 | 53.7 | 54.9 | 56.1 | 57.4 | 58.6 | 59.9 | 61.2 | 62.4 | 63.7 | 65.0 | 66.3 | 67.5 | 68.8 | 70.1 |
| 12 | 54.3 | 55.6 | 56.8 | 58.1 | 59.4 | 60.7 | 62.0 | 63.2 | 64.5 | 65.8 | 67.1 | 68.4 | 69.7 | 71.0 | 72.4 |
| 13 | 56.3 | 57.6 | 58.9 | 60.2 | 61.5 | 62.8 | 64.1 | 65.4 | 66.7 | 68.0 | 69.3 | 70.7 | 72.0 | 73.3 | 74.7 |
| 14 | 58.3 | 59.6 | 60.9 | 62.3 | 63.6 | 64.9 | 66.3 | 67.6 | 68.9 | 70.3 | 71.6 | 73.0 | 74.4 | 75.7 | 77.1 |
| 15 | 60.4 | 61.8 | 63.1 | 64.5 | 65.8 | 67.2 | 68.5 | 69.9 | 71.3 | 72.6 | 74.0 | 75.4 | 76.8 | 78.2 | 79.6 |
| 16 | 62.6 | 64.0 | 65.3 | 66.7 | 68.1 | 69.5 | 70.9 | 72.3 | 73.7 | 75.1 | 76.5 | 77.9 | 79.3 | 80.8 | 82.2 |
| 17 | 64.9 | 66.3 | 67.7 | 69.1 | 70.5 | 71.9 | 73.3 | 74.8 | 76.2 | 77.6 | 79.1 | 80.5 | 82.0 | 83.5 | 84.9 |
| 18 | 67.2 | 68.6 | 70.1 | 71.5 | 73.0 | 74.4 | 75.9 | 77.3 | 78.8 | 80.3 | 81.8 | 83.3 | 84.8 | 86.3 | 87.8 |
| 19 | 69.7 | 71.1 | 72.6 | 74.1 | 75.5 | 77.0 | 78.5 | 80.0 | 81.5 | 83.1 | 84.6 | 86.1 | 87.6 | 89.2 | 90.7 |
| 20 | 72.2 | 73.7 | 75.2 | 76.7 | 78.2 | 79.8 | 81.3 | 82.8 | 84.4 | 85.9 | 87.5 | 89.1 | 90.7 | 92.2 | 93.8 |
| 21 | 74.9 | 76.4 | 77.9 | 79.5 | 81.1 | 82.6 | 84.2 | 85.8 | 87.4 | 89.0 | 90.6 | 92.2 | 93.8 | 95.4 | 97.1 |
| 22 | 77.6 | 79.2 | 80.8 | 82.4 | 84.0 | 85.6 | 87.2 | 88.9 | 90.5 | 92.1 | 93.8 | 95.5 | 97.1 | 98.8 | 100.5 |
| 23 | 80.5 | 82.2 | 83.8 | 85.4 | 87.1 | 88.7 | 90.4 | 92.1 | 93.8 | 95.5 | 97.2 | 98.9 | 100.6 | 102.4 | 104.1 |
| 24 | 83.6 | 85.2 | 86.9 | 88.6 | 90.3 | 92.0 | 93.8 | 95.5 | 97.2 | 99.0 | 100.7 | 102.5 | 104.3 | 106.1 | 107.9 |
| 25 | 86.8 | 88.5 | 90.2 | 92.0 | 93.7 | 95.5 | 97.3 | 99.1 | 100.9 | 102.7 | 104.5 | 106.3 | 108.2 | 110.0 | 111.9 |
| 26 | 90.1 | 91.9 | 93.7 | 95.5 | 97.3 | 99.2 | 101.0 | 102.9 | 104.7 | 106.6 | 108.5 | 110.4 | 112.3 | 114.2 | 116.2 |
| 27 | 93.7 | 95.5 | 97.4 | 99.3 | 101.2 | 103.1 | 105.0 | 106.9 | 108.8 | 110.8 | 112.7 | 114.7 | 116.7 | 118.7 | 120.7 |
| 28 | 97.5 | 99.4 | 101.3 | 103.3 | 105.2 | 107.2 | 109.2 | 111.2 | 113.2 | 115.2 | 117.3 | 119.3 | 121.4 | 123.5 | 125.6 |
| 29 | 101.5 | 103.5 | 105.5 | 107.5 | 109.5 | 111.6 | 113.7 | 115.7 | 117.8 | 120.0 | 122.1 | 124.2 | 126.4 | 128.6 | 130.8 |
| 30 | 105.7 | 107.8 | 109.9 | 112.0 | 114.2 | 116.3 | 118.5 | 120.6 | 122.8 | 125.1 | 127.3 | 129.5 | 131.8 | 134.1 | 136.4 |
| 31 | 110.3 | 112.5 | 114.7 | 116.9 | 119.1 | 121.4 | 123.6 | 125.9 | 128.2 | 130.5 | 132.9 | 135.3 | 137.7 | 140.1 | 142.5 |
| 32 | 115.2 | 117.5 | 119.8 | 122.1 | 124.5 | 126.8 | 129.2 | 131.6 | 134.0 | 136.5 | 139.0 | 141.5 | 144.0 | 146.6 | 149.1 |
| 33 | 120.5 | 122.9 | 125.4 | 127.8 | 130.3 | 132.8 | 135.3 | 137.8 | 140.4 | 143.0 | 145.6 | 148.3 | 150.9 | 153.7 | 156.4 |
| 34 | 126.3 | 128.8 | 131.4 | 134.0 | 136.6 | 139.2 | 141.9 | 144.6 | 147.4 | 150.1 | 152.9 | 155.7 | 158.6 | 161.5 | 164.4 |
| 35 | 132.6 | 135.3 | 138.0 | 140.8 | 143.6 | 146.4 | 149.2 | 152.1 | 155.0 | 158.0 | 161.0 | 164.0 | 167.1 | 170.2 | 173.3 |
| 36 | 139.5 | 142.4 | 145.3 | 148.3 | 151.3 | 154.3 | 157.3 | 160.5 | 163.6 | 166.8 | 170.0 | 173.3 | 176.6 | 179.9 | 183.3 |
| 37 | 147.3 | 150.3 | 153.5 | 156.7 | 159.9 | 163.1 | 166.5 | 169.8 | 173.2 | 176.7 | 180.2 | 183.7 | 187.3 | 191.0 | 194.7 |
| 38 | 155.9 | 159.2 | 162.6 | 166.1 | 169.6 | 173.2 | 176.8 | 180.4 | 184.2 | 188.0 | 191.8 | 195.7 | 199.7 | 203.7 | 207.7 |
| 39 | 165.7 | 169.4 | 173.1 | 176.9 | 180.7 | 184.7 | 188.7 | 192.7 | 196.8 | 201.0 | 205.3 | 209.6 | 214.0 | 218.5 | 223.0 |
| 40 | 177.0 | 181.1 | 185.2 | 189.4 | 193.7 | 198.1 | 202.5 | 207.1 | 211.7 | 216.4 | 221.1 | 226.0 | 231.0 | 236.0 | 241.1 |
| 41 | 190.3 | 194.8 | 199.5 | 204.2 | 209.1 | 214.0 | 219.1 | 224.2 | 229.4 | 234.8 | 240.2 | 245.8 | 251.5 | 257.2 | 263.1 |
| 42 | 206.2 | 211.4 | 216.7 | 222.2 | 227.7 | 233.4 | 239.2 | 245.2 | 251.3 | 257.5 | 263.8 | 270.3 | 276.9 | 283.6 | 290.5 |
| 43 | 225.8 | 231.8 | 238.1 | 244.5 | 251.0 | 257.7 | 264.6 | 271.7 | 278.9 | 286.3 | 293.8 | 301.5 | 309.4 | 317.4 | 325.7 |
| 44 | 250.8 | 258.1 | 265.5 | 273.3 | 281.2 | 289.4 | 297.8 | 306.3 | 315.1 | 324.1 | 333.3 | 342.8 | 352.4 | 362.3 | 372.4 |
| 45 | 284.1 | 293.3 | 302.6 | 312.3 | 322.3 | 332.5 | 343.0 | 353.8 | 364.9 | 376.2 | 387.9 | 399.8 | 412.0 | 424.5 | 437.4 |
| 46 | 331.4 | 343.3 | 355.5 | 368.1 | 381.1 | 394.5 | 408.3 | 422.5 | 437.1 | 452.0 | 467.4 | 483.3 | 499.6 | 516.3 | 533.5 |
| 47 | 403.4 | 419.8 | 436.6 | 454.1 | 472.1 | 490.7 | 509.9 | 529.8 | 550.4 | 571.7 | 593.8 | 616.7 | 640.5 | 665.3 | 691.0 |
| 48 | 524.7 | 549.3 | 574.8 | 601.5 | 629.4 | 658.6 | 689.3 | 721.5 | 755.6 | 791.5 | 829.7 | 870.4 | 913.9 | 960.6 | 1011.2 |
| 49 | 770.1 | 816.4 | 866.4 | 920.8 | 980.4 | 1046.2 | 1119.9 | 1203.3 | 1299.7 | 1413.6 | 1553.1 | 1732.9 | 1986.3 | 2419.6 | ＞2419.6 |

注：大孔和小孔分别表示大孔阳性孔数和小孔阳性孔数。

_________________________________