ICS

X

备案号：

DB52

贵州省食品安全地方标准

DB 5/ 2XXXX—0002

仁怀大曲酱香综合基酒

The Blended base liquor of Renhuai Daqu Jiangxiang

2018 - XX - XX发布

2018 - XX - XX实施

贵州省卫生与计划生育委员会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　产品分级与标准样品	2

5　技术要求	3

6　生产过程的安全要求	5

7　检验规则	5

8　标志、包装、运输和贮存	6

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 20001.10-2014《标准编写规则第10部分：产品标准》给出的规则起草。

请注意：本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由贵州省产品质量监督检验院仁怀分院和仁怀酱香白酒科研所提出并归口。

本标准起草单位：贵州省产品质量监督检验院仁怀分院、仁怀酱香白酒科研所

本标准参与单位：贵州茅台酒股份有限公司、贵州钓鱼台国宾酒业有限公司、贵州国台酒业有限公司、贵州黔酒股份有限公司、贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂、贵州茅台镇北街酒厂(集团) 有限责任公司、贵州省仁怀市茅台镇君丰酒业有限公司、贵州无忧酒业(集团)有限公司、贵州五星酒业集团、贵州祥康酒业有限公司、贵州省仁怀市茅台镇文中酒业有限公司、贵州省仁怀市茅台镇四海盛酒业有限公司、贵州省仁怀市茅台镇仁酱酒业有限公司、贵州省仁怀市秦含章酒业有限公司、贵州省仁怀市鼎泰丰酒业有限公司。

本标准主要起草人：陈仁远、何菲、赵文武、玉光惠、先春、田志强、彭茵、王迁、李小波、王杰秋、冯永渝、唐平华、陈兴希、冯小宁、丁勇、蔡天虹、付宇豪、陈佐林、徐强、徐兴江、陈刚、邹明鑫、李明金、陈济丽、周靖、母光刚、陈梦元、孔维兵、雷芳、骆茂香、王蕾、朱珠、陈磊、李梦醒

仁怀大曲酱香综合基酒

范围

本标准规定了仁怀大曲酱香综合基酒的术语和定义、酿造环境、分级、标准样品、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于仁怀大曲酱香综基酒的生产、检验及销售。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 1351  小麦

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB 22255  食品安全国家标准  食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定

GB 2757  食品安全国家标准  蒸馏酒及其配制酒

GB 5009.12  食品安全国家标准   食品中氰铅的测定

GB 5009.28  食品安全国家标准   食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定

GB 5009.36  食品安全国家标准  食品中氰化物的测定

GB5009.97  食品安全国家标准   食品中环己基氨基磺酸钠的测定

GB 5009.225  食品安全国家标准  酒中乙醇浓度的测定

GB 5009.247  食品安全国家标准  食品中纽甜的测定

GB 5009.263  食品安全国家标准  食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定

GB 5009.266  食品安全国家标准  食品中甲醇的测定

GB 5009.271  食品安全国家标准  食品中邻苯二甲酸酯的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 8951  食品安全国家标准  蒸馏酒及其配制酒生产卫生规范

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 10345  白酒分析方法

GB/T 10346  白酒检验检测规则和标志、包装、运输、贮存

GB/T 33404  白酒感官品评导则

GB/T 33405  白酒感官品评术语

GB/T 5009.140  饮料中乙酰磺胺酸钾的测定

GB/T 8231  高粱

SB/T 10713  白酒原酒及基酒流通技术规范

DB52/T 873  大曲酱香型白酒生产技术规范

DB52/T 1298  酱香大曲生产技术规范

术语和定义

下列术语与定义适用于本文件。

仁怀大曲酱香基酒  Renhuai Daqu Jiangxiang base liquor

在仁怀市行政区域内，以高粱、小麦、水为原料，以高温酱香大曲为糖化发酵剂，经传统固态法发酵、蒸馏，分轮次贮存或勾调贮存的，不直接或间接添加食用酒精及非发酵产生的呈色呈香呈味物质，具有轮次或综合大曲酱香风格的白酒。

酱香大曲  Jiangxiang Daqu

以小麦为主要生产原料，经磨碎、拌料、曲成型、入仓高温发酵、拆曲、贮存后，用于生产大曲酱香型白酒的糖化发酵剂。

轮次基酒  Batch liquor

原料经过蒸煮发酵或酒醅蒸馏后的糟醅，经过摊晾、拌曲、堆积发酵、入窖发酵、蒸馏而成的酒。

盘勾  Classified storage

将不同车间、不同班组、不同时间、不同窖池生产出的具有相同特征的酒组合在一起。

勾调  Blending

把具有不同香气、口味、风格的酒，按不同比例进行调配，使之符合一定标准，保持成品酒特定风格的专门技术。

综合基酒  The blended base liquor

将传统大曲酱香型白酒工艺生产过程中所蒸馏摘取的一轮次基酒、二轮次基酒、三轮次基酒、四轮次基酒、五轮次基酒、六轮次基酒和七轮次基酒，贮存一定时间后，按一定比例勾调组合而成的基酒。

大曲酱香基酒风味成分 Flavor compouds of Daqu Jiangxiang base liquor

大曲酱香型白酒酿造过程中自然形成的呈色呈香呈味物质。

大曲酱香基酒风味轮 Flavor wheel of Daqu Jiangxiang base liquor

将大曲酱香基酒的风味感官特征，以圆圈的形式，用多层次描述语表现出来的图形。

大曲酱香基酒标准样品 Reference materials of Daqu Jiangxiang base liquor

是指具有足够均匀的多种感官性能特征，具有轮次或综合大曲酱香风格，并经过感官鉴定和技术鉴定，并附有说明有关性能特征数据证书的一批基酒样品。

产品分级与标准样品

产品分级

按质量级别综合基酒分为优级、一级、二级、三级和四级。具体分级方法按DBS52 0001附录B和附录C。

标准样品

综合基酒产品的每一个等级均设置标准样品，为产品感官要求和理化要求的最低界限，每年更换一次。标准样品的制备技术条件见DBS52 0001附录A，标准样品的评定方法按DBS52 0001附录B和附录C。

技术要求

酿造环境

地理特征

仁怀市位于贵州省西北部，地处赤水河中游，大娄山脉西段北侧。地理坐标为北纬27°33′30″～28°10′19″，东经105°59′49″～106°35′50″之间，以高山、丘陵为主，河谷坡地和水域兼备。适于酿酒区域紧靠赤水河流域，上游起至仁怀市九仓镇，经五马镇、鲁班街道、茅台镇、合马镇、止于美酒河镇，横向覆盖仁怀市中枢街道、苍龙街道、盐津街道、坛厂街道、大坝镇、三合镇、茅坝镇、龙井乡、九仓镇等十多公里地域，海拔为420m~800m。

气候特征

仁怀属中亚热带湿润季风气候，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，雨量适中，气候垂直差异较大，无霜期长，光、水、热同季。年平均降水量1019.8 mm，年平均温度15.8℃，极端最低温度-3.8℃，极端最高温度38℃，日照率约为26%，年平均相对湿度约为78%，年平均风速约为1.2m/s。赤水河谷流域形成适于酿造优质酱香型白酒的小气候环境特征明显。

原料要求

高粱

5.2.1.1产地

主要产于贵州省仁怀市境内及周边相邻地区。

5.2.1.2技术指标

高粱品种应为糯高粱，其中单宁含量应符合1.0%～1.5%的规定，其他指标应符合GB/T 8231要求。

小麦

制曲及制酒用小麦应符合GB 1351要求。

水

生产用水应符合GB 5749要求。

大曲

生产用曲应符合DB52/T 1298要求。

发酵设备

采用紫红泥底砂条石窖修建的发酵窖池。

生产工艺

生产工艺及流程按DB52/T 873和DB52/T 1298执行。

食品安全相关质量指标感官及理化要求

综合基酒感官和理化要求应符合表1规定。

综合基酒感官和理化指标要求

| 项目 | 优级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色泽和外观 | 无色或微黄，清亮透明，无悬浮物及沉淀物a | 与综合基酒应有的色泽明显不符，严重失光或浑浊 | GB/T 33404、 附录B |
| 香气 | 木香、果香等复合香显著，酱香突出，空杯留香长，可用作调味酒 | 有木香、果香等复合香，酱香明显，空杯香较长 | 酱香较明显，有复合香，有空杯留香 | 稍有酱香，略有异香 | 异香明显 | GB/T 33404、 附录B |
| 口味 | 味全面且有咸鲜感，酒醇厚、丰满、细腻、协调，喷香，回味长，可用作调味酒 | 味较全面，酒体醇甜、谐调，略有喷香，后味较长 | 酒体醇和，有后味 | 酒体较醇和，微有后味，略有异味 | 异杂味明显，酒体寡淡、不协调，或有其他明显的缺陷 | GB/T 33404、 附录B |
| 风格 | 本品风格典型 | 本品风格明显 | 本品风格较明显 | 本品风格尚可 | 不具备本品风格 | GB/T 33404、 附录B |
| 酒精度(20℃)/(%vol)b | ≥53.0 | GB 5009.225 |
| 总酸（以乙酸计）/(g/L) | ≥2.00 | ≥1.60 | ≥1.40 | ≥1.20 | GB/T 10345 |
| 总酯（以乙酸乙酯计）/(g/L) | ≥3.20 | ≥2.60 | ≥2.20 | ≥1.80 | GB/T 10345 |
| 吡嗪总量（以三甲基吡嗪、四甲基吡嗪之和计）/(mg/L) | ≥2.50 | GB/T 10345 |
| 总多酚(以没食子酸计)/(mg/L) | ≥5.00 | DBS52 0001附录D |
| 固形物/(g/L) | ≤0.70 | GB/T 10345 |
| 己酸乙酯/(g/L) | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.40 | GB/T 10345 |
| 注：a 当酒的温度低于10℃，允许出现白色絮状沉淀物质或失光，10℃以上时应逐渐恢复正常。 b表示酒精度实测值与标签标示值允许差为±1.0%vol。 |

食品安全要求

综合基酒的食品安全指标要求应符合表2的规定。

综合基酒食品安全要求

| 项目 | 指标参数 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 甲醇a (g/L) | ≤0.6 | GB 5009.266 |
| 氰化物a（以HCN计）/(mg/L) | ≤6.0 | GB 5009.36 |
| 铅(mg/kg) | ≤0.5 | GB 5009.12 |
| 食品添加剂 | 符合GB 2757的规定 | GB 22255 GB 5009.97 GB 5009.263 GB 5009.247 GB 5009.271 GB /T5009.140 |
| 邻苯二甲酸二丁酯(DBP)/(mg/kg) | ≤1.0 | GB 5009.271 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) /(mg/kg) | ≤5.0 | GB 5009.271 |
| a 甲醇、氰化物指标均按 100％酒精度折算。 |

生产过程的安全要求

应符合GB 8951、GB 14881要求。

检验规则

按GB/T 10346执行。

组批

# 将同一特征酒盘勾贮存一定时间后，分装在一定体积容器里的基酒为一批。

抽样

# 抽样按GB/T 10346规定执行。所抽样品使用的分装容器应保证对样品不造成污染。

检验分类

出厂检验

每批产品出厂检验项目包括感官要求、标签、酒精度、固形物、总酸、总酯、吡嗪总量、总多酚、己酸乙酯、甲醇、氰化物、铅、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)。

企业质量技术管理部门按本标准规定逐批进行检验合格后，附上产品合格证，方可出厂流通。产品合格证可放包装箱或包装盒内，也可在标签上标注。

型式检验

7.3.2.1 检验项目为技术要求中的全部项目。

7.3.2.2 一般情况下，同一类产品的型式检验每年进行一次，有下列情况之一者，亦应进行:

a) 原辅材料有较大变化时；

b) 更改关键工艺或设备；

c) 新试制的产品或正常生产的产品停产1年后，重新恢复生产时；

d) 出厂检验与上次型式检验结果有较大差异时。

判定规则

按GB/T 10346执行。

标志、包装、运输和贮存

标志

按GB/T 10346执行。

包装、运输、贮存

按SB/T 10713执行。

_________________________________