ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

湿加松采穗圃营建技术规程

Technical Regulation for Cutting Orchard Construction of Pinus illottii var elliottii×P.caribaea var hondurensis Pee×Pch

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 圃地选择	1

4 采穗圃管理	2

5 有害生物防控	2

6 母株管理	3

7 穗条的采收	3

8 档案建立	3

前  言

本标准依据GB/T　1.1-2009给出的规则起草。

本标准由江西省林业厅提出并归口。

本标准由江西省吉安市林业科学研究所负责起草。

本标准主要起草人：杨亮、李燕山、彭招兰、刘大椿、杨伟刚。

湿加松采穗圃营建技术规程

范围

本标准规定了湿加松采穗圃的圃地选择、母株定植、修剪、水肥管理、病虫害防治、穗条的采收与贮藏等内容。

本标准适用于江西省北纬28度以南地区的湿加松采穗圃的营建生产。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB5084		《农田灌溉水质标准》

GB/T8321　　《农药合理使用准则》

GB/T6001-1985    《育苗技术规程》

GB6000-1999      《主要树种质量分级》

《植物检疫条例》

圃地选择

自然条件

湿加松为强阳性树种，对光照要求高，应选择地势平缓、开阔、背风向阳，光照充足、土层深厚、疏松、排灌方便、PH值5.0～6.5紧邻扦插圃的地块作为圃地。

整地挖穴

在秋、冬季节用机械全面深耕，均匀碎土、晾晒、风化。熟茬地应做好消毒，生荒地先铲除杂草，集中烧除、堆沤，腐熟后均匀撒在圃地。母株栽植前，开明穴，穴的规格为30×30×30cm。圃地开沟筑畦，一般畦宽1.0～1.2m，畦长8～12m,高20～25cm，步道宽30cm。依地形走势修好排灌系统，以便于排灌。

母株来源

选择种源清楚，遗传品质好的湿加松苗木。

栽植技术

栽植时间

栽植时间选择1月底至3月初时选择阴雨天气进行。

栽植密度

栽植株行距为0.8m×0.8m，每亩1000株左右为宜。

苗木类型及规格

采用种源清楚、遗传品质好的湿加松一年生容器苗定植，苗木高大于15cm，地径大于0.3cm，生长健壮、顶芽饱满、无病虫害。

埋施基肥

在穴内施足基肥，一般为腐熟枯饼或农家肥1～3kg/穴，或火土灰2～4kg/穴，或复合肥0.3～0.5kg/穴。移栽前1个月施基肥，将肥料与表土充分混合后均匀施入种植穴下部，要求距穴缘20cm左右，心土回填于上部，回填土高于地表5cm。

栽植深度

栽植时必须做到苗正、根舒、土实，栽植深度应略高于苗木出圃土痕。

采穗圃管理

水肥管理

母株定植好后，以施N、P、K复合肥水溶液为主，勤施薄施，也可施用豆饼等经发酵腐熟的有机肥。培养健壮的采穗母株，有利于后期侧芽的萌发。入冬前，可埋放经过发酵的有机肥。天旱时要经常淋水，保持圃地湿润。采穗修剪前3-5天和采穗修剪后施肥，两次修剪中间每隔7天左右施肥1次，均淋施兑水的有机肥或水溶处理的复合肥；若两次修剪之间相隔45天以上则需要埋施有机肥或复合肥。

有害生物防控

5.1　防控原则

遵循“预防为主，综合防治”原则。使用农药应符合ＧＢ4285和ＧＢ/Ｔ8321规定。

5.2　虫害防控

5.2.1松梢螟防治

每年冬季前剪除被害枯梢或针叶发黄的枝梢，集中烧毁其中的越冬虫卵。造林的第一年每株用1克呋喃丹施在根旁覆土，第二年每株施放2克。

5.2.2松毛虫防治

松毛虫危害在高温高湿天气可放白僵菌，浓度为每毫升1-1.5亿孢子，若加入微量化学药剂可提高药效；人工繁殖散放赤眼蜂，保护和招引喜雀、大山雀、画眉、黄鹂等益鸟，捕吃松毛虫；大发生时可用溴氰菌酯、敌敌畏等药剂喷杀。

5.3　病害防控

5.3.1松枯梢病防治

清除严重感染病株；新梢生长期，喷施5%的退菌特溶液，也可用百菌清烟雾剂熏杀。

5.3.2松流脂病防治

发病时喷0.1%-0.5%的硼1-3次，也可在钙镁磷肥中加0.5%的硼。

母株管理

树体修剪

苗木定植后2个月左右，根系生长稳定即可修剪；低剪指剪口要低，初次修剪高度不高于10cm。当枝条生长到一定的生理状态（半木质化或更早）时，都要进行修剪，每次采收插穗后要及时修剪整形，不采收插穗季节当萌芽条生长到适合扦插状态时也要修剪，必须把植株表面修成平面，且基本保持在初次修剪的高度。

穗条的采收

穗条采收

穗条的质量是获得高质量苗木的重要环节，湿加松的穗条应选取健壮、半木质化、次生针叶未萌发、长度10cm左右的萌芽条。穗条包装，每50枝一捆，挂标签，标明品种和采集地点及时间。

穗条贮藏

穗条一般即采即用，若需要贮藏，应放入冷库内贮藏，温度为1℃～5℃为宜，不宜长时间贮藏。

档案建立

每道工序记入档案，并由专人管理。

_________________________________