前  言

- 本标准按GB/T 1.1-2009的编写规则起草。

- 本标准由黑龙江省农业委员会提出。

- 本标准由黑龙江省农业标准化技术委员会归口。

- 本标准起草单位：黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所。

- 本标准主要起草人：宋秋来、王麒、冯延江、张俊宝、孙羽、曾宪楠、赵宏亮、刘凯、王曼力、张小明、杨忠良、王萍、谭贺、孙兵、曾祥亮、宋丽娟。

寒地水稻机械化秸秆还田技术规程

范围

本标准规定了寒地水稻机械化秸秆翻埋还田、旱旋耕还田、水旋耕还田等的技术要求。

本标准适用于黑龙江省水稻机械化秸秆还田。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24675.6  保护性耕作 秸秆粉碎还田机

NY/T 496  肥料合理使用准则  通则

NY/T 498  水稻联合收割机  作业质量

NY/T 499  旋耕机  作业质量

NY/T 500  秸秆还田机作业质量

NY/T 501  水田耕整机作业质量

DB23/T 2183  优质水稻生产技术规程

翻埋还田

收获

采用安装秸秆粉碎装置的联合收割机收获，一次进地完成水稻收获和秸秆粉碎作业。作业质量应符合NY/T 498的规定。

秸秆粉碎

水稻机械收获后，留茬过高、秸秆粉碎达不到要求时，应采用符合GB/T 24675.6要求的秸秆粉碎还田机进行一次秸秆粉碎作业。要求秸秆粉碎长度≤10cm，留茬高度≤8cm，秸秆粉碎长度合格率≥85%，其它质量要求应符合NY/T 500的规定，粉碎后秸秆应均匀抛撒、严防积堆。

施肥

在整地作业前，每公顷应施用符合NY/T 496规定的尿素（N≥46.4%）15kg～20kg，肥料撒施均匀。其它,化学肥料施用应符合DB23/T 2183的规定。

翻地

秋季土壤封冻前，土壤含水量在25%～30%时，使用铧式犁进行翻地作业，作业后应达到扣垡严密、深浅一致、不重不漏、不留生格、无秸秆及根茬漏出地表，翻耕深度20cm～25cm。其它作业质量应符合NY/T 501的规定。

放水泡田

翻耕后的稻田应在第二年春季插秧前20d～30d放水泡田，泡田水深为垡片高度的2/3，泡田5d～7d。

耙地

插秧前15d～20d采用搅浆平地机进行水耙地，耙后秸秆应混搅于泥浆中，无秸秆及根茬漂浮，田块四周平整一致。耙后应保持5cm～7cm水层，沉淀后在田面指划成沟，后缓慢恢复平整，为最佳沉淀状态。其它作业质量应符合NY/T 501的规定。

旱旋耕还田

收获

同3.1。

秸秆粉碎

同3.2。

施肥

同3.3。

旋耕

秋季土壤封冻前或春季土壤解冻后，土壤含水量在15%～25%时，采用旋耕机进行旋耕作业。如春季作业，应在表土化冻15cm左右，顶冻旋耕。旋耕深度15cm左右，将秸秆及根茬旋埋于土壤中，无秸秆及根茬漏出地表，无漏耕，地表平整，土块细碎，无生茬。其它作业质量应符合NY/T 499的规定。

放水泡田

旋耕田块应在插秧前20d～30d放水泡田，泡田水深度为3cm～5cm，泡田3d-5d天即可进行耙地作业。

耙地

同3.6。

水旋耕还田

收获

同3.1。

秸秆粉碎

同3.2。

放水泡田

水旋耕作业应在插秧前20d～25d放水泡田，泡田时间3d～5d，田面水深控制在3cm～5cm。

施肥

同3.3。

旋耕

春季采用旋耕机水旋原茬稻田，作业后秸秆及根茬与泥浆充分混拌，无漏耕，耕深15cm左右，地表平整，无明显水层，无秸秆漏出地表，无生茬。其它作业质量应符合NY/T 499的规定。旋耕后立即进行耙地作业。

耙地

同3.6。

# Text boxes

黑龙江省质量技术监督局   发 布

2018 - XX- XX实施

2018 - XX- XX发布

寒地水稻机械化秸秆还田技术规程

DB23/T XXXX—2018

DB23

黑龙江省地方标准

ICS 65.020.20

B 05