前    言

- 本标准按GB/T 1.1-2009编写规则起草。

- 本标准由黑龙江省农业委员会提出。

- 本标准由黑龙江省农业标准化技术委员会归口。

- 本标准起草单位：黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所、中国农业科学院作物科学研究所、中国农业大学。

本标准主要起草人：钱春荣、葛选良、张卫建、米国华、王俊河、陈国建、于洋、宫秀杰、郑成岩 郝玉波、李梁、姜宇博、刘凯、杨忠良、宋振伟、夏天舒、孙兵。

玉米“一翻两免”秸秆全量还田轮耕技术规程

## 1　范围

本标准规定了玉米“一翻两免”秸秆全量还田轮耕技术的术语和定义、主要农机具、技术流程与作业要求和生产档案。

本标准适用于黑龙江省活动积温≥2300℃、年降水量≥400mm的玉米种植区，不适用于风沙干旱区。

## 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 500  秸秆粉碎还田机作业质量

NY/T 741  深松、耙茬机械作业质量

NY/T 1355  玉米收获机作业质量

NY/T 1628  玉米免耕播种机作业质量

## 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

玉米“一翻两免”秸秆全量还田

玉米“一翻两免”秸秆全量还田轮耕技术模式3年为一个轮耕周期，第一年秋季玉米收获后实施翻耕作业，玉米秸秆翻埋还田；第二年秋季玉米收获后不进行土壤耕作，玉米秸秆地表覆盖还田，翌年春季采取免耕播种；第三年秋季玉米收获后进行土壤松耙作业，秸秆碎混还田，翌年春季采取免耕播种。第四年开始新一轮的轮耕周期。

3.2

秸秆翻埋还田

使用液压翻转犁对耕层土壤进行耕翻作业，同时将粉碎的秸秆翻埋到耕层土壤内的一种秸秆还田作业方式。

3.3

秸秆碎混还田

使用深松机械、耙地机械或带有深松装置的联合整地机械对耕层土壤进行松、耙作业，同时将粉碎的秸秆混拌在耕层土壤中的一种秸秆还田作业方式。

3.4

秸秆覆盖还田

玉米秸秆粉碎之后均匀抛撒覆盖在耕层表面的一种秸秆还田作业方式。

3.5

秸秆地表覆盖度

秸秆粉碎还田后被秸秆覆盖的地表面积占田块面积的百分率。

4　主要农机具

带秸秆粉碎装置的玉米收获机、大马力拖拉机、秸秆粉碎还田机、液压翻转犁、深松机械（或带深松装置的联合整地机械）、圆盘耙、V型镇压器、起垄机械和免耕播种机。

## 5　技术流程与作业要求

5.1　第一年-秸秆翻埋还田

5.1.1　作业流程

玉米机械化收获→秸秆粉碎→翻耕→耙地→起垄→镇压→翌年播种。

5.1.2　作业要求

5.1.2.1　玉米收获

用玉米收获机完成摘穗或籽粒直收，同时进行秸秆粉碎抛撒，作业质量符合NY/T 1355的规定。

5.1.2.2　秸秆粉碎

应采用90马力以上拖拉机为牵引动力，配套秸秆粉碎还田机。作业时秸秆要经过3d～5d天晾晒；如果垄沟内有长秸秆，可在车头前加装搂草装置把秸秆清理到垄台上再进行粉碎作业。

秸秆粉碎长度≤10cm、宽度≤5cm，切碎长度合格率≥85%，留茬平均高度≤7.5cm，秸秆抛撒不均匀度低于30%，无堆积，无漏切，其它作业质量应符合NY/T 500的要求。

5.1.2.3　翻地

翻地作业应在土壤水分≤25%时进行，不应湿翻地。一般要求以180马力以上拖拉机为牵引动力，配套3铧或5铧以上液压翻转犁，前后犁铧深浅一致，不留生格，翻垡一致，要求翻深≥25cm，到头到边。翻耕仅限于有效土层（黑土层）25cm以上的土壤，如遇到耕层下有石头、盐碱土、黄土等，此处不应进行翻耕作业。

5.1.2.4　耙地

土壤水分25%左右时，采用180马力以上拖拉机牵引圆盘重耙进行对角线或与垄向呈30°角交叉耙地2遍，耙后不起粘条，土壤散碎，混拌秸秆均匀，耙深15cm～20c，作业质量符合NY/T 741的规定

5.1.2.5　起垄

采用120马力以上拖拉机牵引中耕机或起垄施肥机作业，起平头大垄，垄距1.1m～1.3m，垄台高15cm～18cm，垄台宽≥90cm，整齐，到头到边，垄距均匀一致，垄向直，百米误差≤5cm，垄面平整，土碎无坷拉。

5.1.2.6　镇压

在表土风干1cm以上时采用V型镇压器作业，压实土壤。

5.1.2.7　播种

采用播种机精量播种，种肥同播，播后及时镇压。

5.2　第二年-秸秆覆盖还田

5.2.1　作业流程

玉米机械化收获→春季秸秆粉碎→免耕播种→中耕深松。

5.2.2　作业要求

5.2.2.1　玉米收获

同5.1.2.1。

5.2.2.2　秸秆粉碎

播种前，采用秸秆粉碎还田机进行秸秆粉碎，秸秆粉碎质量同5.1.2.2。

5.2.2.3　播种

应采用配有切刀和拨草轮的免耕播种机进行播种，作业质量符合NY/T 1628的规定。

5.2.2.4　中耕深松

玉米苗期进行中耕深松，宽窄行栽培方式在宽行上深松30cm左右；均匀垄栽培方式，深松深度20cm左右。

5.3  第三年-秸秆碎混还田

5.3.1　作业流程

玉米机械化收获→秸秆粉碎→深松→耙地→起垄（或平作）→免耕播种。

5.3.2　作业要求

5.3.2.1　玉米收获

同5.1.2.1。

5.3.2.2　秸秆粉碎

同5.1.2.2。

5.3.2.3　深松

一般要求以260马力以上拖拉机为牵引动力，配套4行或4行以上深松机。深松作业深度35cm以上，具体深度以打破犁底层为准，要求到头到边，其它作业质量符合NY/T 741的规定。

5.3.2.4　耙地

同5.1.2.4。

5.3.2.5　起垄

低洼易涝地应起平头大垄，垄高15cm左右，防止秸秆集堆。漫岗地可以不起垄，采用平作，春季直接播种。

5.3.2.6　免耕播种

采用免耕播种机播种，种肥同播，播后及时镇压，作业质量符合NY/T 1628的规定。

## 6　生产档案

应建立生产档案，内容包括：玉米收获、秸秆粉碎、翻地、深松、中耕、耙地、起垄、镇压、播种、免耕播种等。

# Text boxes

2018-XX-XX实施

黑龙江省质量技术监督局　发布

2018-XX-XX发布

玉米“一翻两免”秸秆全量还田轮耕技术规程

DB23/T XXXX—2018

DB23

黑龙江省地方标准

ICS 65.020.20

B 05