DB 44

广东省食品安全地方标准

DBS 44/XXXXX—XXXX

鱼露生产卫生规范

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

2022.07

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广东省卫生健康委员会   发布

前  言

本标准为首次发布。

鱼露生产卫生规范

范围

本标准规定了鱼露生产过程中原料采购、加工、包装、贮存和运输等环节的场所、设施、人员的基本要求和管理准则。

本标准适用于以海水鱼为原料的鱼露的生产。以其他动物性水产品为原料的鱼露生产可参照执行。

术语和定义

GB14881界定的术语和定义适用于本标准。

选址及厂区环境

应符合GB 14881的相关规定。

厂房和车间

设计和布局

应符合GB 14881的相关规定。

根据鱼露生产工艺需要，可设置原料处理、腌渍、发酵、过滤、调配、杀菌、灌装、包装工序。

各生产区域应分为清洁作业区（灌装间）、准清洁作业区（腌渍间、发酵间、过滤间、调配间、杀菌间、包装间）及一般作业区（原料处理间和成品库）。

发酵场所不得设于厂区低洼处，不得有积水。

建筑结构与材料

应符合GB 14881的相关规定。

设施与设备

设施

供水设施

应符合GB 14881的相关规定。

排水设施

5.1.2.1应符合GB 14881的相关规定。

5.1.2.2应采用圆弧式排水沟，灌装间不应设置明沟。

清洁消毒设施

5.1.3.1应符合GB 14881的相关规定。

5.1.3.2根据包装容器的不同，应配有冲洗、消毒设施。

废弃物存放设施

5.1.4.1应符合GB 14881的相关规定。

5.1.4.2应在生产车间以外的适当地点设置废弃物集中存放场所、设施，有明显标识。

个人卫生设施

应符合GB 14881的相关规定。

通风设施

5.1.6.1应符合GB 14881的相关规定。

5.1.6.2发酵、包装及贮存等场所应保持通风良好。必要时，应装置通风设备。

5.1.6.3通风排气装置应易于拆卸清洗、维修或更换，通风口应有耐腐蚀网罩。进气口必须距地面2 m以上，并远离污染源和排气口。

5.1.6.4机械通风进气口应安装易于清洗、更换的耐腐蚀启闭式防护罩，并远离污染源和排气口。

照明设施

5.1.7.1应符合GB 14881的相关规定。

5.1.7.2在灌装工序中如有灯检设施，应满足灯检条件需要。

仓储设施

5.1.8.1应符合GB 14881的相关规定。

5.1.8.2贮存包装容器的场所应有适当的防污染设施。

5.1.8.3食品添加剂应独立存放，安全包装，明确标识。

5.1.8.4应配备与鱼露工艺和产量相适应的贮存容器和场所。

温控设施

应符合GB 14881的相关规定。

设备

生产设备

5.2.1.1应符合GB 14881的相关规定。

5.2.1.2 发酵及贮存容器应耐盐耐腐蚀，并符合国家相关标准要求或规定。

5.2.1.3 设备及管道的设计和结构应易于排水，食品接触面应平滑、边角圆滑、无死角和裂缝，以减少碎鱼肉、污垢及有机物的聚积。

监控设备

应符合GB 14881的相关规定。

设备的保养和维修

5.2.3.1应符合GB 14881的相关规定。

5.2.3.2 设备应定期保养和维修，每年至少1次。保养和维修时应防止造成产品污染；维修后应对维修区域进行清洗消毒。

卫生管理

应符合GB 14881的相关规定。

原料鱼、食品添加剂和食品相关产品

一般要求

应符合GB 14881的相关规定。

原料鱼

应符合GB 2733的相关规定。

食品添加剂

应符合GB 14881的相关规定。

食品添加剂的使用应符合GB 2760的要求。

除焦糖色素外不得添加其他色素。

食品相关产品

应符合GB 14881的相关规定。

加工用水应符合GB 5749规定的要求。

加工用盐应符合GB 2721规定的要求。

生产过程的食品安全控制

产品污染风险控制

应符合GB 14881的相关规定。

鼓励采用危害分析与关键控制点体系（HACCP）对鱼露加工过程中的关键控制点（如原料、发酵、杀菌、灌装等）进行控制。

生产监控发现异常时，应迅速查明原因，及时纠正并做好记录。

各种产品应在符合相关生产操作规程或有关标准规定的条件下存放，应采取有效措施，防止在 生产过程中或在贮存时被二次污染。

用于输送、装载、贮存原材料、半成品、成品的设备、容器及用具，其操作、使用与维护应避免对加工过程中或贮存中的产品造成污染。

生物污染的控制

一般要求

8.2.1.1 应符合GB 14881的相关规定。

8.2.1.2鱼露加工过程的微生物监控参照附录A的规定执行。

8.2.1.3生产前应对灌装车间的设备、设施、管道及工器具清洗、消毒。

8.2.1.4应对生产车间及时清洗、消毒，防止积尘、凝水和霉菌生长。

8.2.1.5应对生产设备、设施、工器具、操作台、管道等及时进行清洗消毒。

8.2.1.6洗手用的水龙头、干手设施应保持正常使用状态，消毒剂应由专人按说明书配制，保证消毒效果。

发酵

8.2.2.1发酵容器边缘应高出地面40 cm以上，防止清洗时污水流入容器内，室外发酵容器应有防雨和防虫装置。

8.2.2.2使用水浴保温的发酵池，保温用水应及时更换，不得有异味。

过滤

过滤所用的设备和容器应有防雨和防虫装置。

调配

调配容器使用前应按相关要求清洗消毒；使用后应及时清洗，保持清洁。

杀菌

采用加热杀菌时，应控制杀菌温度和时间，保证杀菌效果。

灌装

8.2.6.1贮存鱼露的专用容器的材质应符合食品安全国家标准的要求。

8.2.6.2灌装车间采用紫外线消毒的，应按每立方米不少于1.5W照射时设置。

化学污染的控制

应符合GB 14881的相关规定。

直接接触鱼露的管材管件、贮存容器、包装材料等应防止有毒有害物质的迁移。

物理污染的控制

应符合GB 14881的相关规定。

包装

应符合GB 14881的相关规定。

检验

应符合GB 14881的相关规定。

产品的贮存和运输

应符合GB 14881的相关规定。

产品召回管理

应符合GB 14881的相关规定。

培训

应符合GB 14881的相关规定。

管理制度和人员

应符合GB 14881的相关规定。

记录和文件管理

应符合GB 14881的相关规定。

附录 A

鱼露加工过程微生物监控程序指南

A.1 鱼露加工过程的微生物监控可参照表A.1执行

表A.1 加工过程微生物监控要求

| 监控项目 | 建议取样点a | 建议监控微生物指标 | 建议监控频率b |
| --- | --- | --- | --- |
| 环 境 的 微 生 物 监 控 | 灌装间内与食品或食品接触表面邻近的接触表面 | 灌装嘴外表面、设备外表面、支架表面、控制面板等接触表面 | 菌落总数 | 每两周或每月 |
|  | 灌装间内的环境空气 | 靠近裸露产品的位置 | 菌落总数 | 每两周或每月 |
|  | 过程产品的微生物监控 | 杀菌后的产品 | 菌落总数 | 每两周或每月 |
| a可根据加工设备及加工过程实际情况选择或增加取样点。 b可根据食品安全风险实际状况确定监控频率 |

_________________________________